# 1.概述

## 1.1建设项目特点

长春市环卫医用废弃物处理有限公司是长春市唯一承担医疗废物收集处置任务的企业，公司现有1套处理能力20t/d回转窑焚烧炉系统，1套处理能力9t/d高温蒸汽灭菌处理系统，近年来，医疗废物收集处置量逐年上升，日收集医疗废物量过大，且高温蒸煮废物类别有限，现有设备生产能力已无法满足处理需求。结合城市发展需要，为满足当前和今后一个时期全市医疗废物收集处置要求，需扩建日处理能力30t/d回转窑焚烧炉系统，与现回转窑设备一备一用。

根据《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，受长春市环卫医用废弃物处理有限公司的委托，由吉林省环科环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏查、收集有关资料，编写了本项目环境影响报告书。在报告书编制过程中得到长春市环境保护局及建设单位的大力支持与协助，在此深表谢意。

## 1.2环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作分三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。环境影响评价的工作过程见图1—1。

图1—1  环境影响评价的工作过程

## 1.3关注的主要环境问题及环境影响

通过工程分析及现场勘查与调研，该项目可能产生的环境问题分为施工期和运营期。

本项目施工期主要环境问题包括：施工期产生的噪声、废水、扬尘和建筑垃圾对环境的影响。本项目营运期主要环境问题包括：生产废水以及生活污水治理措施依托的可行性及对地表水环境的影响；焚烧炉尾气、高温蒸煮系统及粉碎系统恶臭气体、燃油蒸汽锅炉烟气、食堂油烟、飞灰仓粉尘、水泥仓粉尘、无组织排放颗粒物、氨、硫化氢等废气治理措施的可行性及其对周围环境的影响；各种产噪设备对声环境的影响；各种固体废物尤其是危险废物处理措施的可行性，关注运营期的环境风险、风险措施的可行性及其对周围环境风险影响分析。

根据该项目的污染特征，本着抓主要矛盾、突出重点、提高报告书实用性的原则，本次环评将重点论述项目废水、废气、固废的环境影响以及污染治理措施、风险分析等，对噪声、生态的环境影响予以一般性评价。

## 1.4环境影响评价的主要结论

本次扩产改造项目符合国家产业政策，符合长春市北湖科技开发区总体规划及环境功能区划要求。

该项目选址位于位于长春市北湖科技开发区隆北村张家粉房，位于长春市环卫医用废弃物处理有限公司现有厂区内。卫生防护距离800m内无居民等敏感目标。根据建设单位提供的公众调查材料，被调查的公众对本项目无反对意见。

建设单位针对本次扩产改造项目实施过程中产生的污染采取了相应的污染预防措施及其治理措施，并对现有工程采取了以新带老措施，做到增产不增污。通过采取清洁生产措施，从源头上减少了污染物的产生，采取的污染防治措施可行并可做到达标排放，将项目实施对周围环境的影响降至最低。

建设单位在落实本次评价中提出的风险事故防范措施并制定环境风险应急预案后，可有效防止风险事故的发生及减轻事故发生后对环境的影响，环境风险水平可以接受；项目运行过程中应确保各项环保设施稳定运行，严格执行各项环保管理制度，确保废水、废气、噪声达标排放，固废全部妥善处置，项目实施对周围环境的影响不大。从环境保护角度来看，本项目可行。

# 2.总则

## 2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年修正），2016年11月7日；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日。

2.1.2部门规章

（1）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

（2）生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，2018年4月28日；

（3）环境保护部令第5号《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，2009年3月1日；

（4）环境保护部公告第17号《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）>的公告》，2015年3月13日；

（5）环境保护部公告第2015年第67号《关于发布<建设项目环境影响评价资质管理办法>配套文件的公告》，2015年11月1日；

（6）吉林省环境保护厅吉环管字[2014]17号《吉林省建设项目环境影响评价文件审批暂行规定》，2014年10月20日；

（7）吉林省环境保护厅吉环函[2017]479号[关于印发《吉林省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）》的通知]，2017年11月20日；

（8）国家发展与改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及国家发改委2013年第21号令《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，2013年5月1日；

（9）吉林省地方标准DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》；

（10）吉林省人民政府办公厅吉政办发[2017]7号（吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省环境保护“十三五”规划》的通知），2017年1月20日；

（11）国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（12）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（13）国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月28日；

（14）《吉林省大气污染防治条例》，2016年7月1日；

（15）《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，2013年12月24日；

（16）吉政发[2016]23号《关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016—2020年）的通知》；

（17）吉政发[2016]22号《关于印发吉林省清洁水体行动计划(2016—2020年)的通知》；

（18）吉政发[2016]40号《关于印发吉林省清洁土壤行动计划的通知》；

（19）吉政办发[2015]72号《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》，2015年12月25号；

（20）环境保护部令第39号《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（21）国发[2010]46号《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，2010年12月21日；

（22）吉政发[2013]13号《吉林省人民政府关于印发吉林省主体功能区规划的通知》；

（23）生态环境部令第3号《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018年8月1日。

2.1.3技术导则

（1）环境保护部《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）环境保护部《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）原国家环保总局《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）环境保护部《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）环境保护部《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）环境保护部《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）原国家环保总局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

2.1.4评价标准

2.1.4.1环境质量标准

（1）地表水环境

根据吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的规定，伊通河四化桥至万金塔公路桥河段为地表水Ⅴ类水域，三家子断面、污水处理厂上游200m、污水处理厂下游1500m断面均位于四化桥至万金塔公路桥河段之间，故本次评价标准采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。详见表2—3。

表2—3  地表水环境质量标准        单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅴ类标准 | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | GB3838—2002Ⅴ类标准 |
| 2 | COD | ≤10 |  |
| 3 | BOD5 | ≤40 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤2.0 |  |

（2）地下水环境

地下水质量评价标准采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，详见表2—4。

表2—4  地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 3 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 4 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 5 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 6 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 7 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |  |
| 8 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 10 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 14 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |
| 16 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 17 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 18 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 19 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |

（3）环境空气

本次环境空气质量评价采用GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准。NH3、H2S、HCl参照 TJ36—79《工业企业设计卫生标准》中对居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，二噁英采用环保部推荐的标准，即日本环境质量标准：大气中年平均浓度值不超过0.6TEQpg/m3；详见表2—5。

表2—5  环境空气质量标准

| 污染物 | 单位 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | µg/m3 | 年平均 | 60 | GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| NOx | µg/m3 | 年平均 | 50 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | µg/m3 | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM2.5 | µg/m3 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| PM10 | µg/m3 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| O3 | µg/m3 | 日最大8h平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 铅 | µg/m3 | 年平均 | 0.5 |  |
|  |  | 季平均 | 1 |  |
| 氟化物 | µg/m3 | 24小时平均 | 7 |  |
|  |  | 1小时平均 | 20 |  |
| 砷 | µg/m3 | 年平均 | 0.006 |  |
| 汞 | µg/m3 | 年平均 | 0.05 |  |
| 镉 | µg/m3 | 年平均 | 0.005 |  |
| NH3 | mg/m3 | 一次 | 0.2 | TJ36－79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| H2S | mg/m3 | 一次 | 0.01 |  |
| HCl | mg/m3 | 1小时平均 | 0.05 |  |
|  |  | 日平均 | 0.015 |  |
| 二噁英 | pgTEQ/m3 | 年平均 | 0.6 | 日本环境质量标准 |

（4）声环境

厂界声环境质量评价标准采用GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准，详见表2—6。

表2—6  声环境质量标准            单位：dB（A）

| 采用级别 | 标 准 值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 厂界 | 3类区 | 65 | 55 | GB3096—2008《声环境质量标准》 |

（5）土壤环境

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，具体标准值见表2—7。

表2—7  建设用地土壤风险管控标准   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 六价铬 | 5.7 |  |
| 4 | 铅 | 800 |  |
| 5 | 汞 | 38 |  |
| 6 | 铜 | 18000 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 二噁英类 | 4×10-5 |  |

2.3.2.2污染物排放标准

（1）废水

厂区生产废水和生活污水全部排入废水收集池内（防渗），消毒处理后定期清抽至辽源市污水处理厂，由于医疗废物处置厂没有行业水污染物排放标准，故参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，污水厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入东辽河。GB18466-2005表2中的“预处理标准”见表2-8。

表2-8  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 控制项目 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总余氯 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 5000 | 6-9 | 250 | 100 | 60 | - | - | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的“预处理标准” |
| 最高允许排放负荷[g/（床位）] | - | - | 250 | 100 | 60 | - | - |  |

注：进入城镇二级污水处理厂的医院废水执行预处理标准。

（2）废气

医疗废物焚烧炉烟气执行GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》表3标准要求、医疗垃圾焚烧烟气中有害物质最高允许排放量应执行GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求，详见表2-9。

表2-9  医疗废物焚烧炉大气污染物排放限值

| 污染物 | 不同焚烧量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤300（kg/h） | 300—2500（kg/h） | ≥2500（kg/h） | GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》 |
| 烟尘 | 100 | 80 | 65 |  |
| CO | 100 | 80 | 80 |  |
| SO2 | 400 | 300 | 200 |  |
| HCl | 100 | 70 | 60 |  |
| NOx（以NO2）计 | 500 |  |
| 二噁英类 | 0.5TEQng/m3 |  |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度Ⅰ级 |  |

表1-16   《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求

| 污染物 | 不同焚烧量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤300（kg/h） | 300—2500（kg/h） | ≥2500（kg/h） | GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》 |
| 烟尘 | 100 | 80 | 65 |  |
| CO | 100 | 80 | 80 |  |
| SO2 | 400 | 300 | 200 |  |
| HCl | 100 | 70 | 60 |  |
| NOx（以NO2）计 | 500 |  |
| 二噁英类 | 0.5TEQng/m3 |  |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度Ⅰ级 |  |

高温蒸汽工艺中预真空和后真空环节抽出的空气和蒸汽会带有医疗废物中的TVOC（挥发性有机物）和一定臭味，医疗废物暂存和工艺区也会有无组织恶臭气体产生。恶臭气体排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中相应标准要求，TVOC（挥发性有机物）参照执行GB16297-1996《大气污染物排放标准》中NMHC二级排放标准要求，详见表2-10。

表2-10  废气污染物排放标准值

| 标准级别 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界二级标准值（无组织） | 污染物 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 0.06 | 20 |  |
| 污染物排放标准值（有组织，15m高排气筒） | 污染物 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.9 | 0.33 | 2000 |  |
| 二级排放标准（有组织，15m高排气筒） | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | GB16297-1996《大气污染物排放标准》 |
|  | NMHC | 120 | 10 |  |

厂区职工食堂为小型饮食单位，油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，详见表2-11。

表2-11  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（3）噪声

施工期采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价，详见表2—14；厂界执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准，详见表2—15。

表2—14  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值dB（A） |
| --- |
| 昼 间 | 夜 间 |
| 70 | 55 |

表2—15 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 标准值 dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 厂界3类区 | 65 | 55 |  |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的有关规定。

危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的有关规定。

其中飞灰经固化后进入企业自建飞灰填埋场处置，参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相应要求。即生活垃圾焚烧飞灰处理后满足下列条件，可以进入飞灰填埋场填埋处置。

- 含水率小于30%；

- 二噁英含量低于3µgTEQ/Kg；

- 按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表2-16规定的限值：

表2-16 飞灰固化浸出液污染物浓度限值

| 监测项目 | 浓度限值（mg/L） | 监测项目 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | ＜0.05 | 钡 | ＜25 |
| 铜 | ＜40 | 镍 | ＜0.5 |
| 锌 | ＜100 | 砷 | ＜0.3 |
| 铅 | ＜0.25 | 总铬 | ＜4.5 |
| 镉 | ＜0.15 | 六价铬 | ＜1.5 |
| 铍 | ＜0.02 | 硒 | ＜0.1 |

## 2.4评价工作等级和评价范围

2.4.1地表水

本项目地表水评价工作等级为三级。

2.4.2地下水

本项目地下水评价等级为二级。

2.4.3环境空气

大气评价等级为一级。

2.4.4声环境

本次声环境评价等级确定为三级。

2.5.2环境功能区划

（1）地表水

为Ⅴ类水体。

（2）地下水

根据地下水质量分类，本区地下水主要作为生活饮用和工农业用水，评价标准以人体健康基准为依据，地下水环境功能为Ⅲ类。

（3）环境空气

区域为环境空气二类区。

（4）声环境

建设项目所处的声环境功能区为3类区。

# 3.建设项目工程分析

## 3.1现有项目

3.1.1现有项目概况

3.1.1.1现有项目建设规模

现有项目处理长春市市区及榆树市、德惠市和农安县的医疗废物，包括医院、乡镇卫生院、私人诊所产生的医疗废物。根据现有项目《危险废物经营许可证》，其核准经营类别及经营规模为HW01医疗废物分类目录中的感染性废物、病理性废物、损伤性废物和药物性废物中的废弃的疫苗、血液制品等。年经营规模7200t。详见附件。

现有项目现有一套日处理能力20t的焚烧系统及一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统，一用一备，设计在焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用高温蒸汽灭菌处理系统。现有项目焚烧系统及高温蒸汽灭菌处理系统2017年医疗废物处理总量为6540t。

（1）现有一套日处理能力20t的焚烧系统

现有一套日处理能力20t的焚烧系统，2017年运行时数约7200h（运行300d/a，24h/d）（连续投料，每5min投料一次，每次投料约70kg），2017年医疗废物处理总量6000t。现有项目焚烧系统可以焚烧感染性废物、病理性废物、损伤性废物和药物性废物中的废弃的疫苗、血液制品。

（2）现有一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统

现有一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统，2017年运行时数约900h（运行60d/a，15h/d）（间歇投料，每次投料900kg，每次运行90min，每天运行15h），2017年医疗废物处理总量540t。现有项目高温蒸汽灭菌处理系统仅能处理感染性废物和损伤性废物。

现有项目处理规模见表3—1。

表3—1  现有项目处理规模一览表

| 序号 | 设备名称 | 2017年处理能力 | 处理类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一套日处理能力20t的焚烧系统 | 20t/d×300d/a =6000t/a | 医疗废物 | 包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物和药物性废物中的废弃的疫苗、血液制品 |
| 2 | 一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统 | 9t/d×60d/a =540t/a | 医疗废物 | 包括感染性废物和损伤性废物 |
| 合计 | 6540t/a |  |  |

3.1.1.2现有工程组成

现有工程组成见表3—2。

表3—2  现有工程组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 焚烧系统 | 焚烧车间一座，内含一套焚烧系统及配套的尾气处理系统，处理规模20t/d，内含一套高温蒸汽灭菌处理系统、粉碎系统及除臭装置，处理能力9t/d。并含冷库 |
|  | 飞灰固化车间 | 包含飞灰仓、水泥仓、飞灰固化设备等 |
| 辅助 工程 | 焚烧备用车间 | 含车库等 |
|  | 污水处理车间 | 污水处理能力150t/d，含污水处理设备、池体等 |
|  | 综合楼 | 含办公、食堂等 |
|  | 综合泵房 | 含供水系统等 |
|  | 深井泵房 | 含一眼深水井，井深50m |
|  | 计量间 | 含计量设备等 |
|  | 锅炉房 | 含1台2t/h燃油蒸汽锅炉 |
| 公用 工程 | 供水 | 厂区内现有一眼深水井，井深50m |
|  | 排水 | 废水经污水站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入伊通河 |
|  | 供热 | 利用现有焚烧系统的1台4t/h余热锅炉进行余热供热，余热锅炉蒸汽分三条路径，一部分对员工洗浴用水加热，一部分冬季厂区内供热，一部分烟气加热器加热，提高换热效率，减少能源浪费。 如焚烧系统检修、大修或故障情况发生在冬季，利用备用1台2t/h燃油蒸汽锅炉采暖、洗浴，并为高温蒸汽灭菌处理系统提供蒸汽。 |
|  | 供电 | 由开发区电网供给 |
| 环保 工程 | 废气 | 焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经35m高烟囱排放 |
|  |  | 高温蒸煮系统及粉碎系统产生的恶臭气体通过生物除臭装置净化后排放，但未设置排气筒 |
|  |  | 1台2t/h燃油蒸汽锅炉产生的锅炉烟气经焚烧系统35m高烟囱排放 |
|  |  | 食堂油烟经油烟净化器处理后，经3m高排气筒排放 |
|  |  | 飞灰仓自带除尘设备，经除尘后粉尘无组织排放 |
|  |  | 水泥仓自带除尘设备，经除尘后粉尘无组织排放 |
|  | 废水 | 废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂处理后，排入伊通河。污水站有清水池400m3，存储污水站处理后的废水。并设有事故池200m3。厂区设雨水收集池144m3，收集降雨初期20min的雨水。 |
|  | 噪声 | 采用隔音、消声等措施 |
|  | 医疗废物焚烧残渣 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
|  | 高温蒸汽灭菌、 粉碎的医疗废物 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
|  | 水泥飞灰固化块 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
|  | 生活垃圾 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场填埋 |
|  | 污水站污泥 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
|  | 高温蒸汽灭菌处理 系统分拣固废物 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
|  | 废周转桶、废包装袋 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
|  | 飞灰仓除尘器 回收粉尘 | 回用于飞灰固化工序 |
|  | 水泥仓除尘器 回收粉尘 | 回用于飞灰固化工序 |
| 储运 工程 | 运输 | 医疗废物有15辆专用运输车，常用运输车辆13辆（2辆备用）。每车配两名收运人员，每天按规划的固定路线，定时定点进行收集。 固体废物运输1辆。 |
|  | 冷库 | 焚烧车间含冷库200m2。 |

3.1.1.3现有项目公用工程

（1）给水

现有项目用水包括职工生活用水、生产用水、实验用水，总用水量为190.66m3/d（57885m3/a）。厂区内现有一眼深水井，井深50m，能够满足现有项目用水需要。

①生活用水

现有项目劳动定员130人，其中收运及收费人员105人不在厂内，厂内日常实际在岗人数为25人，其中车间工作人员12人，实行4班制，每天下班后需要淋浴，淋浴用水为150L/人·次，淋浴用水为1.8m3/d（648m3/a）。食堂、卫生间等生活用水按50L/人·d，25人计，用水量为1.25m3/d（450m3/a），故现有项目生活用水总量为3.05m3/d（1098m3/a）。

②生产用水

1）软水制备及余热锅炉补充水

现有项目软水系统制备软水用水为120m3/d（36000m3/a），生产出的软水为90m3/d（27000m3/a），用于余热锅炉补充水。项目配备1台4t/h的余热锅炉，余热锅炉产出的蒸汽送厂内进行余热利用。

2）除渣系统除渣用水

现有项目二燃室除渣系统除渣机采用水进行渣降温，除渣用水为3m3/d（900m3/a）。

3）急冷塔雾化液喷淋用水

现有项目急冷塔雾化液喷淋用水为30m3/d（9000m3/a）。

4）洗涤塔氢氧化钠溶液循环补充水

现有项目洗涤塔氢氧化钠溶液循环水量为109m3/d（32700m3/a），每天配制氢氧化钠溶液需补充水量为20m3/d（6000m3/a）。

5）窑口水冷套循环补充水

现有项目窑口水冷套循环水量为6m3/d（1800m3/a），补水量为3m3/d（900m3/a）。

6）急排设施水封循环补充水

现有项目急排设施水封循环水量为5m3/d（1500m3/a），每天需补水量为3m3/d（900m3/a）。

7）飞灰固化用水

现有项目产生的飞灰定期固化，飞灰固化每周生产一天，飞灰固化用水1.4m3/次，平均为0.2m3/d（60m3/a）。

8）车间地面消毒用水

现有项目车间地面每天进行消毒，消毒液配比用水为0.1m3/d（36m3/a）。

9）车间地面冲洗用水

现有项目车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗用水为3m3/次，平均为0.1m3/d（36m3/a）。

10）车辆消毒用水

现有项目运输车辆每日进场后进行消毒，消毒液配比用水为0.2m3/d（72m3/a）。

11）车辆冲洗用水

现有项目运输车辆每日消毒后需进行冲洗，冲洗用水为2m3/d（720m3/a）。

12）周转箱浸泡消毒用水

现有项目随运输车辆进场的周转箱，每7d在消毒池（50m3）内浸泡消毒，浸泡消毒用水量42m3/次，平均为6m3/d（2160m3/a）。

③实验室用水

现有项目实验室仅进行软水水质化验，其他实验委托有专业能力的第三方检测机构进行，软水水质化验用水为0.01m3/d（3.0m3/a）。

（2）排水

现有项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置，没有渗滤液产生。现有项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水、生产废水、实验废水，均排入厂区污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足现有项目污水处理需要。废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂处理后，排入伊通河。

①生活污水

现有项目生活污水产生量为2.44t/d（878.4t/a），排入厂区污水站处理。

②生产废水

1）软水制备树脂再生废水、浓盐水

现有项目软水系统软水制备过程中树脂再生废水、浓盐水为30t/d（9000t/a），排入厂区污水站处理。

2）余热锅炉排污水

现有项目余热锅炉排污水为4.5t/d（1350t/a），排入厂区污水站处理。

3）洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水

洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水为2t/d（600t/a），排入厂区污水站处理。

4）车间地面冲洗废水

现有项目车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗废水为2.4t/次，平均为0.08t/d（28.8t/a），排入厂区污水站处理。

5）车辆冲洗废水

现有项目车辆冲洗废水为1.6t/d（576t/a），排入厂区污水站处理。

6）周转箱浸泡消毒废水

现有项目周转箱消毒池废水每7d排放一次，排放量约28t/次，平均为4t/d（1440t/a），排入厂区污水站处理。

③实验室废水

实验室废水为0.008t/d（2.4t/a），排入厂区污水站处理。

现有项目给排水平衡详见表3—3及图3—1。

表3—3  现有项目给排水平衡一览表

| 名称 | 用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | t/d | t/a |
| 生产用水 | 软水制备及余热锅炉补充水 | 120 | 36000 | 30 | 9000 |
|  |  | - | - | 4.5 | 1350 |
|  | 除渣系统除渣用水 | 3 | 900 | 0 | 0 |
|  | 急冷塔雾化液喷淋用水 | 30 | 9000 | 0 | 0 |
|  | 洗涤塔氢氧化钠溶液循环补充水 | 20 | 6000 | 2 | 600 |
|  | 窑口水冷套循环补充水 | 3 | 900 | 0 | 0 |
|  | 急排设施水封循环补充水 | 3 | 900 | 0 | 0 |
|  | 飞灰固化用水 | 0.2 | 60 | 0 | 0 |
|  | 车间地面消毒用水 | 0.1 | 36 | 0 | 0 |
|  | 车间地面冲洗用水 | 0.1 | 36 | 0.08 | 28.8 |
|  | 车辆消毒用水 | 0.2 | 72 | 0 | 0 |
|  | 车辆冲洗用水 | 2 | 720 | 1.6 | 576 |
|  | 周转箱浸泡消毒用水 | 6 | 2160 | 4 | 1440 |
|  | 小计 | 187.6 | 56784 | 42.18 | 12994.8 |
| 生活用水 | 3.05 | 1098 | 2.44 | 878.4 |
| 实验室用水 | 0.01 | 3.0 | 0.008 | 2.4 |
| 合计 | 190.66 | 57885 | 44.628 | 13875.6 |

另外，现有项目燃油蒸汽锅炉每年运行60d，按用水量48m3/d（2880m3/a）计，垃圾高温蒸汽灭菌处理系统冷凝液排放量为8t/d（480t/a），全部进入污水站。

（3）供热

利用现有焚烧系统的1台4t/h余热锅炉进行余热供热，余热锅炉蒸汽分三条路径，一部分对员工洗浴用水加热，一部分冬季厂区内供热，一部分烟气加热器加热，提高换热效率，减少能源浪费，能够满足现有项目用热需求。

如焚烧系统检修、大修或故障情况发生在冬季，利用备用1台2t/h燃油蒸汽锅炉采暖、洗浴，并为高温蒸汽灭菌处理系统提供蒸汽，能够满足现有项目用热需求。

（4）供电

现有厂区用电由开发区电网供给，能够满足现有项目用电需求。

3.1.1.4现有项目劳动定员及工作制度

现有项目劳动定员130人，其中收运及收费人员105人不在厂内，厂内日常实际在岗人数为25人，其中车间工作人员12人，实行4班制，每班工作6h，办公人员13人，实行1班制，每天工作8h，年工作360d。

3.1.1.5现有项目主要原辅材料消耗

现有项目主要原辅材料消耗见表3—4。

表3—4  现有项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 包装方式 | 运输方式 | 数量 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | t/a | 医疗废物 转运桶 | 汽车 | 6540 | 长春市市区及榆树市、德惠市和农安县的医疗废物 | 焚烧系统、蒸煮系统 |
| 2 | 轻柴油 | t/a | 罐装 | 汽车 | 100.4 | 外购 | 焚烧系统 助燃剂、燃油蒸汽锅炉燃料 |
| 3 | 氢氧化钙 | t/a | 袋装 | 汽车 | 441 | 外购 | 尾气处理系统、污水处理 |
| 4 | 活性炭 | t/a | 袋装 | 汽车 | 12.24 | 外购 | 尾气处理系统 |
| 5 | 氢氧化钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 1.0 | 外购 | 尾气处理系统 |
| 6 | 水泥 | t/a | 储罐 | 罐车 | 375 | 外购 | 飞灰固化 |
| 7 | 螯合剂 | t/a | 瓶装 | 汽车 | 0.27 | 外购 | 飞灰固化 |
| 8 | 氯化氢 | t/a | 袋装 | 汽车 | 9 | 外购 | 污水处理 |
| 9 | 氯酸钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 9 | 外购 | 污水处理、消毒 |
| 10 | 硫氢化钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 4.5 | 外购 | 污水处理 |
| 11 | PMA助凝剂 | t/a | 袋装 | 汽车 | 0.9 | 外购 | 污水处理 |

3.1.1.6现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备见表3—5。

表3—5   现有项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上料系统 |  |  |
| 1 | 自动上料机 | 台 | 1 |
| 2 | 料仓 | 台 | 1 |
| 3 | 液压推料机 | 台 | 1 |
| 二 | 焚烧系统 |  |  |
| 1 | 回转窑 | 台 | 1 |
| 2 | 二燃室 | 台 | 1 |
| 3 | 回转窑燃烧器 | 台 | 1 |
| 4 | 二燃室燃烧器 | 台 | 1 |
| 5 | 鼓风机 | 台 | 2 |
| 6 | 余热锅炉 | 台 | 1 |
| 7 | 除渣机 | 台 | 2 |
| 三 | 尾气处理系统 |  |  |
| 1 | 急冷塔 | 台 | 1 |
| 2 | 脱酸塔 | 台 | 1 |
| 3 | 布袋除尘器 | 台 | 1 |
| 4 | 氢氧化钙粉罐 | 台 | 1 |
| 5 | 活性炭粉罐 | 台 | 1 |
| 四 | 清洗消毒系统 | 套 | 1 |
| 五 | 在线监测系统 | 套 | 1 |
| 六 | 柴油发电机 | 台 | 1 |
| 七 | 制冷系统 | 套 | 1 |
| 八 | 高温蒸汽灭菌系统 |  |  |
| 1 | 医疗废物专用灭菌器 | 套 | 1 |
| 2 | 燃油蒸汽锅炉 | 台 | 1 |
| 3 | 破碎系统 | 台 | 1 |
| 4 | 废气净化处理系统 | 套 | 1 |
| 九 | 污水处理系统 | 套 | 1 |

### 3.1.2现有项目工艺流程和污染环节分析

（1）现有一套日处理能力20t的焚烧系统

现有项目现有一套日处理能力20t的焚烧系统，其生产工艺流程与本次新增的一套日处理能力30t的焚烧系统相同，详见3.3。

（2）现有一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统

现有项目高温蒸汽灭菌处理系统首先分拣出不可高温蒸汽灭菌处理的医疗废物，暂存于冷库内，日后进入焚烧系统焚烧处理。

现有项目可高温蒸汽灭菌处理的医疗废物通过专用灭菌车（小车特制）送入医疗废物专用灭菌器中，通过预真空过程将医疗废物专用灭菌器和医疗废物中的空气吸尽，然后通入高温蒸汽对医疗废物专用灭菌器中的医疗废物进行消毒灭菌处理，处理结束后用后真空过程将经过灭菌处理后的医疗废物冷却和干燥，然后送入专用破碎机毁型。经过上述过程处理后的医疗废物体积减少50-85%左右，运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。高温蒸汽灭菌处理系统工艺流程及排污节点见图3—2。

图3—2  医疗废物高温蒸汽灭菌处理工艺流程及排污节点图

3.1.3现有项目取得环评批复情况及验收情况

3.1.3.1环评批复要求及其落实情况

长春市环境保护局于2012年6月27日以长环建【2012】45号《关于长春市医疗废物无害化处理迁建项目环境影响报告书的批复》对长春市医疗废物无害化处理迁建项目予以批复。环评批复要求及其落实情况见表3—6。

表3—6   环评批复要求及落实情况

| 序号 | 长环建【2012】45号环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采用先进的医疗废物处理工艺和设备，要将节能减排和清洁生产落实到处理工艺中的各环节 | 本项目采用回转窑焚烧炉处理危险废物，不但节省投资，而且可以严格满足环保要求，回转窑危险废物焚烧炉工艺、设备先进、成熟、可靠，具有清洁生产国际领先水平，其物耗、能耗及排污水平均达到或接近国际水平。 |
| 2 | 焚烧炉产生的废气必须处理满足（GB18484-2001）《危险废物焚烧污染控制标准》要求，烟囱高度不低于35m | 焚烧炉产生的废气经处理后满足（GB18484-2001）《危险废物焚烧污染控制标准》要求，烟囱高度为35m |
| 3 | 废水经处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准后必须经市政污水管网排入开发区污水处理厂集中处理 | 废水经污水站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。因该项目附近无市政下水管网，处理后的废水由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入伊通河 |
| 4 | 厂房、设备应采取必要的隔声减振措施，厂界噪声必须满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求 | 厂房、设备已采取隔声减振措施，厂界噪声满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求 |
| 5 | 产生的危险废物必须委托具备危险处理资质的单位妥善处置 | 医疗废物焚烧残渣运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋，高温蒸汽灭菌、粉碎的医疗废物运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋，水泥飞灰固化块运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋，生活垃圾运往蘑菇沟生活垃圾填埋场填埋，污水站污泥进入焚烧系统焚烧处理，高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物进入焚烧系统焚烧处理，废周转桶、废包装袋进入焚烧系统焚烧处理，飞灰仓除尘器回收粉尘回用于飞灰固化工序，水泥仓除尘器回收粉尘回用于飞灰固化工序，项目固体废物均得到妥善的处理与处置 |
| 6 | 要对医疗垃圾储运各环节采取相应的污染防治措施，进行全过程环境管理 | 正常情况下，进入厂区的医疗废物直接入炉焚烧，遇到不能及时焚烧的情况，医疗废物贮存在冷库中。 |
| 7 | 采取环境风险防范措施，制定环境事故应急预案 | 已编制《突发环境事件应急预案》，并取得了长春市危险废物管理中心备案文件（详见附件），并采取了环境风险防范措施 |
| 8 | 该项目距离环境敏感点的卫生防护距离为800m，距离工厂、企业的卫生防护距离为300m。项目投入使用前，800m卫生防护距离内的居民必须搬迁，同时，距离项目厂界300m范围内不得规划建设其他工业项目 | 项目800m卫生防护距离内的居民均已搬迁，300m范围内没有工厂、企业。 |
| 9 | 请市环境监察支队和市危险废物管理中心做好该项目的环境保护日常监管工作 | 落实 |
| 10 | 项目的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工时，请按规定程序向我局申报验收 | 现有项目已通过竣工环保验收 |

3.1.3.2负责验收的环境保护主管部门意见

长春市环境保护局已于2015年7月9日以长环验[2015]054号同意长春市医疗废物无害化处理迁建项目通过验收。负责验收的环境保护主管部门意见见表3—7。

表3—7  负责验收的环境保护主管部门意见

长环验[2015]054号 根据验收监测结论和现场验收组意见，同意长春市医疗废物无害化处理迁建项目通过验收。 一、工程基本情况 该项目位于高新区长东北核心区隆北村张家粉房屯。建设性质为异地新建。占地面积为30000平方米，建筑面积为7445.9平方米。工程实际投资额为7496.6万元，其中环保投资841万元。该工程于2012年12月开工，2014年6月竣工，并投入运行。该项目医疗废弃物设计处理能力为7200t/a、20t/d，实际生产能力为7200t/a、20t/d。 二、项目环保验收监测情况 市环境监测中心站及国家环境分析测试中心监测调查结果表明： 1、该项目所产生的废水为生活废水和生产废水，年废水排放量约1万吨。因该项目附近无市政下水管网，故产生的废水经厂区内污水处理站处理后由长春高新技术产业开发区环境卫生管理处定期处理。该项目废水监测指标和日均值均符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准的相关要求。 2、该项目冬季供暖由焚烧炉产生的余热供给，焚烧炉产生的废气经脱硫塔、布袋除尘器和洗涤塔处理后由35米高烟道外排。焚烧炉产生的废气，各项指标均符合GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》的相关要求。 该项目有一套高温蒸煮备用设备，使用的蒸汽由一台2吨型煤锅炉供给，产生的废气经35米高烟道外排。锅炉产生的废气，各项指标均符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区，Ⅱ时段标准的相关要求。 该项目有一职工食堂，产生的油烟经油烟净化装置处理后外排，油烟达标排放。 该项目焚烧炉所排放二噁英，经国家环境分析测试中心监测，满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》要求。 3、该建设项目的噪声源主要为风机、排风、排气等生产设备。西北厂界噪声初次监测超标。经整改，噪声达标排放。 4、该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、飞灰、焚烧残渣。生活垃圾由环卫部门统一收集处理、飞灰固化后委托吉林省固体废物处理有限责任公司统一处理、残渣委托长春市固体废弃物管理所填埋处理。 5、该项目按照环评批复要求编制了环境风险应急预案。 三、建议和要求 1、加强日常环境管理，保证设施的稳定运行，确保达标排放。 2、加强内部管理，制定完善各项管理规范，明确各污染防治设施岗位职责和操作流程，进一步规范各项内部管理档案。 3、加强在线监测设备的管理，确保系统正常运行。 4、加强各种危险废弃物的日常暂存管理工作，并定期交有危险废物经营资质的接受单位进行处理。

### 3.1.4现有项目污染物产排情况

3.1.4.1现有项目废水

现有项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置，没有渗滤液产生。现有项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水、生产废水、实验废水，均排入厂区污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足现有项目污水处理需要。

根据长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，在该项目污水站前后口处各布设一个监测点位，监测结果（2014年12月11日）见表3—8。

表3—8  废水监测数据汇总表  单位；mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L

| 项目 | COD | BOD5 | pH | SS | NH3-N | 动植物油 | 余氯 | 粪大肠 菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 101 | 88 | 36 | 7.25 | 30 | 5.958 | 0.35 | 0.13 | >24000 |
|  | 102 | 90 | 37 | 7.24 | 33 | 6.143 | 0.41 | 0.31 | >24000 |
|  | 103 | 95 | 38 | 7.23 | 34 | 6.206 | 0.33 | 0.22 | >24000 |
|  | 104 | 93 | 37 | 7.24 | 33 | 5.914 | 0.38 | 0.35 | >24000 |
|  | 105 | 86 | 35 | 7.26 | 35 | 5.866 | 0.34 | 0.09 | >24000 |
|  | 均值或范围 | 90 | 37 | 7.23-7.26 | 33 | 6.017 | 0.36 | 0.09-0.35 | >24000 |
| 处理后 | 201 | 34 | 10 | 6.95 | 11 | 1.067 | 0.04L | 2.91 | <20 |
|  | 202 | 36 | 11 | 6.98 | 12 | 1.178 | 0.04L | 2.90 | <20 |
|  | 203 | 34 | 10 | 7.05 | 11 | 1.114 | 0.04L | 2.88 | <20 |
|  | 204 | 38 | 12 | 7.04 | 12 | 1.032 | 0.04L | 2.85 | <20 |
|  | 205 | 40 | 12 | 6.97 | 13 | 1.138 | 0.04L | 2.81 | <20 |
|  | 均值或范围 | 36 | 11 | 6.95-7.05 | 12 | 1.106 | 0.04L | 2.81-2.91 | <20 |
| 标准 | 250 | 100 | 6-9 | 60 | - | 20 | 2-8 | 5000 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 | 是 |

监测结果表明，废水监测指标和日均值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。

因该项目附近无市政下水管网，现有项目污水站处理后的废水由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井（协议见附件），经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处定期转运，保证及时、无泄漏、无乱排放等现象。

污水站有清水池400m3，存储污水站处理后的废水。并设有事故池200m3。厂区设雨水收集池144m3，收集降雨初期20min的雨水，雨水沉淀后排放。

3.1.4.2现有项目废气

现有项目冷库产生的恶臭气体经过收集系统收集后，引入焚烧系统窑头燃烧，不直接外排。现有项目废气主要为焚烧炉尾气、高温蒸煮系统及粉碎系统恶臭气体、燃油蒸汽锅炉烟气、食堂油烟以及无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢。

3.1.4.2.1现有项目焚烧炉尾气

（1）现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据

根据长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间（2014年11月17日—11月18日），现有工程焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经35m高烟囱排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求，见表3—9、表3—10。现有项目设计处理医疗废物能力为20t/d，在验收监测期间，实际处理医疗废物为17t/d。

表3—9   焚烧炉尾气中烟尘、SO2、NOX监测结果（11月17日）

| 项目 | 单位 | 焚烧炉出口 | 脱硫塔 出口 | 洗涤塔 出口 | 处理 效率 | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | Nm3/h | 15858 | 16038 | 16291 | — | — | — |
| 烟尘排放浓度 | mg/Nm3 | 476.3 | 205.8 | 21.4 | 95.51% | 80 | 是 |
| 烟尘排放量 | kg/h | 7.55 | 3.30 | 0.35 | — | 31 | 是 |
| SO2排放浓度 | mg/Nm3 | 446.5 | 28.9 | 26.6 | 94.04% | 300 | 是 |
| SO2排放量 | kg/h | 7.08 | 0.46 | 0.43 | — | 20 | 是 |
| NOX排放浓度 | mg/Nm3 | 117.5 | 111.0 | 105.4 | 10.30% | 500 | 是 |
| NOX排放量 | kg/h | 1.86 | 1.78 | 1.72 | — | 6.0 | 是 |

表3—9  焚烧炉尾气中烟尘、SO2、NOX监测结果（11月18日）

| 项目 | 单位 | 焚烧炉出口 | 脱硫塔 出口 | 洗涤塔 出口 | 处理 效率 | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | Nm3/h | 16083 | 16298 | 16502 | — | — | — |
| 烟尘排放浓度 | mg/Nm3 | 470.8 | 209.5 | 22.3 | 95.26% | 80 | 是 |
| 烟尘排放量 | kg/h | 7.57 | 3.41 | 0.37 | — | 31 | 是 |
| SO2排放浓度 | mg/Nm3 | 431.0 | 32.9 | 30.3 | 92.97% | 300 | 是 |
| SO2排放量 | kg/h | 6.93 | 0.54 | 0.50 | — | 20 | 是 |
| NOX排放浓度 | mg/Nm3 | 120.9 | 115.2 | 109.1 | 9.76% | 500 | 是 |
| NOX排放量 | kg/h | 1.94 | 1.88 | 1.80 | — | 6.0 | 是 |

另外，根据长春市环境保护局出具的现有项目竣工环境保护验收意见，项目焚烧炉所排放二噁英经国家环境分析测试中心监测（2014年9月28日），满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求，监测结果见表3—11。现有项目设计处理医疗废物能力为20t/d，在监测期间，实际处理医疗废物为20t/d。

表3—11   焚烧炉尾气中二噁英监测结果（9月28日）

| 项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 二噁英浓度（ngTEQ/Nm3） | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.5 | 是 |
| 采样量（m3） | 2.3 | 2.3 | 2.29 |  |  |  |

（2）委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司、吉林省华科检测有限公司及江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司进行实测

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司（2018年11月23日—24日）、建设单位委托吉林省华科检测有限公司（2018年11月29日）、建设单位委托江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司（2018年5月21日）对35m烟囱出口废气进行监测，根据监测结果，35m烟囱出口废气中氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物、二噁英排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求，见表3—12。

表3—12  焚烧炉尾气中氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物监测结果

| 项目 | 时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| HCl浓度（mg/m3） | 2018.11.23 | 32.5 | 36.1 | 35.3 |
| HCl速率（kg/h） |  | 0.746 | 0.872 | 0.848 |
| HCl浓度（mg/m3） | 2018.11.24 | 33.1 | 34.5 | 35.3 |
| HCl速率（kg/h） |  | 0.734 | 0.798 | 0.812 |
| 铅浓度（mg/m3） | 2018.11.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅速率（kg/h） |  | — | — | — |
| 砷浓度（mg/m3） | 2018.11.29 | 4.38×10-5 | 4.29×10-5 | 4.51×10-5 |
| 砷速率（kg/h） |  |  |  |  |
| 汞浓度（mg/m3） | 2018.11.29 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0039 |
| 汞速率（kg/h） |  |  |  |  |
| 镉浓度（mg/m3） | 2018.11.29 | 1.62×10-4 | 1.12×10-4 | 7.17×10-5 |
| 镉速率（kg/h） |  |  |  |  |
| 氟化物浓度（mg/m3） | 2018.11.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物速率（kg/h） |  | — | — | — |
| 二噁英浓度（ngTEQ/Nm3） | 2018.5.21 | 0.021 | 0.020 | 0.028 |

综上，现有项目焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经35m高烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物、二噁英排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求。

3.1.4.2.2现有项目高温蒸煮系统及粉碎系统恶臭气体

在焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用高温蒸煮系统及其配套的粉碎系统，该系统先将医疗垃圾进行高温蒸煮，再进行粉碎，无粉尘产排。高温蒸煮系统及粉碎系统产生的恶臭气体通过生物除臭装置净化后排放，但净化后未设置排气筒。

本次评价时高温蒸煮系统及其配套的粉碎系统未启用，未能对高温蒸煮系统及粉碎系统恶臭气体进行取样监测，类比同类企业污染源进行分析，H2S排放浓度约为0.10mg/m3，0.002kg/h，NH3排放浓度约为1.05mg/m3，0.021kg/h，臭气浓度约为388，能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准值要求，但未设置排气筒。

3.1.4.2.3现有项目燃油蒸汽锅炉烟气

现有项目在焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用高温蒸煮系统及其配套的粉碎系统，高温蒸煮系统需采用蒸汽锅炉供汽。现有项目验收时，使用的蒸汽由一台2t型煤锅炉供给，产生的锅炉烟气经焚烧系统35m高烟囱排放。根据《长春市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（长府通告[2017]5号）中取代小锅炉相关规定，2017年6月，已将原有一台2t型煤锅炉改为1台2t/h燃油蒸汽锅炉。

本次评价时燃油蒸汽锅炉未启用，未能对锅炉烟气进行取样监测，因此采取产排污系数法对燃油蒸汽锅炉污染源进行核算。

现有项目燃油蒸汽锅炉每年运行60d，锅炉年燃轻柴油量为50t，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中轻油产排污系数可知，确定燃油蒸汽锅炉SO2排污系数为19Skg/t，轻柴油含硫量为0.15%（S％），则SO2排污系数为2.85kg/t，烟气量排污系数为17804.03m3/t，烟尘排污系数为0.26kg/t，NOX排污系数为3.67kg/t。

经核算，锅炉烟气产生量为890201.5m3/a，烟气中主要污染物及产生量分别为烟尘：0.013t/a、SO2：0.143t/a、NOx：0.184t/a，各污染物产生浓度分别为烟尘：14.60mg/m3、SO2：160.6mg/m3、NOx：206.7mg/m3，产生的锅炉烟气经焚烧系统35m高、内径1.1m的烟囱排放，能够满足GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》中新建燃油锅炉标准（烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：250mg/m3）要求。

3.1.4.2.4现有项目食堂油烟

现有项目食堂提供午餐，灶头设1个，属于小型饮食单位，每天做饭时间约3h。根据长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间（2014年11月17日—11月18日），现有工程食堂油烟经油烟净化器处理后，经3m高排气筒排放，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型饮食业最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，见表3—13、表3—14。

表3—13   食堂油烟监测结果（11月17日）

| 项目 | 单位 | 设备 进口 | 设备 出口 | 处理 效率 | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气流量 | Nm3/h | 3826 | 3788 | — | — | — |
| 油烟浓度 | mg/Nm3 | 5.69 | 1.61 | 73.68% | 2.0 | 是 |
| 油烟排放量 | kg/h | 0.019 | 0.005 | — | — | — |

表3—14   食堂油烟监测结果（11月18日）

| 项目 | 单位 | 设备 进口 | 设备 出口 | 处理 效率 | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气流量 | Nm3/h | 3831 | 3792 | — | — | — |
| 油烟浓度 | mg/Nm3 | 5.79 | 1.63 | 73.68% | 2.0 | 是 |
| 油烟排放量 | kg/h | 0.019 | 0.005 | — | — | — |

3.1.4.2.5现有项目无组织排放废气

现有项目无组织排放废气主要为颗粒物、氨、硫化氢。

（1）现有项目无组织颗粒物

①现有项目飞灰仓粉尘

现有项目医疗废物焚烧飞灰产生量约0.9t/d，270t/a，主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化（0.9t飞灰+1.25t水泥+0.2t水+0.0009t螯合剂，平均每周生产一天，每天生产16h）。飞灰仓自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，飞灰仓粉尘产生浓度为1967mg/m3，产生速率为3.93kg/h，年生产688h，产生量为2.70t/a，经除尘后粉尘排放浓度为19.67mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.027t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

②现有项目水泥仓粉尘

现有项目飞灰固化需采用水泥进行固化，水泥储存于水泥仓内，自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，水泥仓粉尘产生浓度为2735mg/m3，产生速率为5.47kg/h，年生产688h，产生量为3.76t/a，经除尘后粉尘排放浓度为27.35mg/m3，排放速率为0.055kg/h，排放量为0.038t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织颗粒物进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向TSP小时浓度最高值为0.47mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中TSP小时浓度最高值为1.34mg/m3，监测结果满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）现有项目无组织氨、硫化氢

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织氨、硫化氢进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向氨未检出，硫化氢小时浓度最高值为0.013mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中氨小时浓度最高值为0.056mg/m3，硫化氢小时浓度最高值为0.023mg/m3，监测结果满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界新建二级标准。

3.1.4.3现有项目噪声

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司于2018年11月23日—24日对厂界四周进行噪声监测，根据监测数据可知，现有项目厂界昼间噪声值在52.6-54.4dB（A）之间，夜间噪声值在43.3—52.8dB（A）之间，厂界噪声值满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

3.1.4.4现有项目固体废物

现有项目固体废物主要是医疗废物焚烧残渣，高温蒸汽灭菌、粉碎的医疗废物，水泥飞灰固化块，生活垃圾，污水站污泥，高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物，废周转桶、废包装袋，飞灰仓除尘器回收粉尘，水泥仓除尘器回收粉尘，产生量为1806.55t/a，排放量为1790.77t/a。

（1）医疗废物焚烧残渣

现有项目医疗废物焚烧残渣产生量约2t/d，600t/a，装入倒运箱，每天运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。

（2）高温蒸汽灭菌、粉碎的医疗废物

现有项目高温蒸汽灭菌、粉碎达到无害化处理要求后的医疗废物不再具有危险性质，与生活垃圾性质基本相同，产生量为481t/a，定期运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。

（3）水泥飞灰固化块

现有项目医疗废物焚烧飞灰产生量约0.9t/d，270t/a，主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化（0.9t飞灰+1.25t水泥+0.2t水+0.0009t螯合剂，平均每周生产一天，每天生产16h），固化后的水泥飞灰固化块为705.27t/a。

现有项目验收时，飞灰固化后委托吉林省固体废物处理有限责任公司统一处理。根据建设单位委托江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司对飞灰固化块（2017年11月21日）监测数据可知，其二噁英及含水率满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表1标准要求，根据建设单位委托合肥海正环境监测有限责任公司对飞灰固化块（2018年11月22日）监测数据可知，其汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、铬、六价铬、硒满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表1标准要求，可以进入生活垃圾填埋场中单独分区填埋。因此现有项目水泥飞灰固化块定期运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。飞灰固化块监测结果见表3—15。

表3—15  飞灰固化块监测结果

| 序号 | 项目 | 指标 | 限值 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二噁英 | 1.2（µgTEQ/kg） | 3（µg/kg） | 是 |
| 2 | 含水率 | 7.9（%） | 30（%） | 是 |
| 3 | 汞 | 0.57（µg/L） | 0.05（mg/L） | 是 |
| 4 | 铜 | 0.33（mg/L） | 40（mg/L） | 是 |
| 5 | 锌 | 2.09（mg/L） | 100（mg/L） | 是 |
| 6 | 铅 | ND（mg/L），检出限0.03（mg/L） | 0.25（mg/L） | 是 |
| 7 | 镉 | ND（mg/L），检出限0.01（mg/L） | 0.15（mg/L） | 是 |
| 8 | 铍 | ND（mg/L），检出限0.004（mg/L） | 0.02（mg/L） | 是 |
| 9 | 钡 | 0.15（mg/L） | 25（mg/L） | 是 |
| 10 | 镍 | 0.15（mg/L） | 0.5（mg/L） | 是 |
| 11 | 砷 | 4.7（µg/L） | 0.3（mg/L） | 是 |
| 12 | 铬 | 0.16（mg/L） | 4.5（mg/L） | 是 |
| 13 | 六价铬 | 0.012（mg/L） | 1.5（mg/L） | 是 |
| 14 | 硒 | 1.1（µg/L） | 0.1（mg/L） | 是 |

注：ND为样品浓度低于检出限

（4）生活垃圾

现有厂区内常驻职工约为25人，生活垃圾产生量约4.5t/a，运往蘑菇沟生活垃圾填埋场填埋。

（5）污水站污泥

现有项目污水站污泥产生量为1t/a，进入焚烧系统焚烧处理。

（6）高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物

现有项目高温蒸汽灭菌处理系统分拣出的不可高温蒸汽灭菌处理的医疗废物为5.4t/a，暂存于冷库内，日后进入焚烧系统焚烧处理，不外排。

（7）废周转桶、废包装袋

现有项目废周转桶、废包装袋产生量约为3t/a，进入焚烧系统焚烧处理，不外排。

（8）飞灰仓除尘器回收粉尘

现有项目飞灰仓除尘器回收粉尘为2.67t/a，回用于飞灰固化工序，不外排。

（9）水泥仓除尘器回收粉尘

现有项目水泥仓除尘器回收粉尘为3.71t/a，回用于飞灰固化工序，不外排。

现有项目固体废物产生及处置情况详见表3—16。

表3—16  现有项目固体废物处理/处置措施

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物焚烧残渣 | 600 | 600 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 2 | 高温蒸汽灭菌、 粉碎的医疗废物 | 481 | 481 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 3 | 水泥飞灰固化块 | 705.27 | 705.27 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 4 | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场填埋 |
| 5 | 污水站污泥 | 1 | 0 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 6 | 高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物 | 5.4 | 0 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 7 | 废周转桶、废包装袋 | 3 | 0 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 8 | 飞灰仓除尘器回收粉尘 | 2.67 | 0 | 回用于飞灰固化工序 |
| 9 | 水泥仓除尘器回收粉尘 | 3.71 | 0 | 回用于飞灰固化工序 |
| 合计 | 1806.55 | 1790.77 |  |

3.1.5现存环境问题及以新带老措施

（1）现存环境问题

高温蒸煮系统及粉碎系统产生的恶臭气体通过生物除臭装置净化后排放，但净化后未设置排气筒。

（2）以新带老措施

拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸煮系统及粉碎系统，拆除后此部分恶臭气体将不再产排。

## 3.2扩建项目概况

3.2.1项目名称、建设单位、建设性质及建设地点、周围环境状况

项目名称：长春市环卫医用废弃物处理有限公司

医疗废物处置中心技术升级（产能扩建）项目

建设单位：长春市环卫医用废弃物处理有限公司

建设性质：扩建

建设地点、周围环境状况：长春市环卫医用废弃物处理有限公司              医疗废物处置中心技术升级（产能扩建）项目位于长春市北湖科技开发区隆北村张家粉房，位于长春市环卫医用废弃物处理有限公司现有厂区内。中心地理坐标：东经125°22′16.44″，北纬44°1′49.20″。

厂区东侧为空地，隔空地东侧及东南侧253m为京哈铁路，560m为钢材物流基地，南侧为空地，隔空地南侧及西南侧482m为京哈高速，西侧为空地，隔空地730m为哈大客运专线，北侧为空地。

厂区地理位置详见图2—1，周围环境现状示意详见图2—2。

3.2.2建设规模

本次扩建项目新增一套日处理能力30t的焚烧系统，设计年运行时数约7200h（运行300d/a，24h/d）（连续投料，每次投料约70kg，平均每小时投料1250kg）。新增的一套日处理能力30t的焚烧系统年处理医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥共9000t。

项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，此时处理规模为日处理20t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥，剩余收入的10t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥暂存冷库，如不能及时处理，需运往周边市县医疗垃圾处理机构处理。

项目扩建后，两套焚烧系统一用一备，年处理医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥总量为10200t/a，各系统处理规模见表3—17。

表3—17  项目建成后处理规模一览表

| 序号 | 设备名称 | 处理能力 | 处理类别 | 处理量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一套日处理能力30t 的焚烧系统 | 30t/d×300d/a=9000t/a | 医疗废物 | 7950t/a | 包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物 |
|  |  |  | 医疗机构污水站产生的栅渣、污泥 | 1050t/a | 属卫生行业感染性废物 |
|  | 小计 | 9000t/a |  | 9000t/a |  |
| 2 | 一套日处理能力20t 的焚烧系统 | 20t/d×60d/a=1200t/a | 医疗废物 | 1050t/a | 包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物 |
|  |  |  | 医疗机构污水站产生的栅渣、污泥 | 150t/a | 属卫生行业感染性废物 |
|  | 小计 | 1200t/a |  | 1200t/a |  |
| 合计 |  | 医疗废物 | 9000t/a |  |
|  |  | 医疗机构污水站产生的栅渣、污泥 | 1200t/a |  |
|  | 10200t/a |  | 10200t/a |  |

（1）医疗废物

医疗废物为长春市市区及榆树市、德惠市和农安县的医疗废物，包括医院、乡镇卫生院、私人诊所产生的医疗废物。长春市环卫医用废弃物处理有限公司必须将各单位暂存的医疗废物在48h内运出。

按照国务院发布的《医疗废物管理条例》，医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。

根据《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）规定，医疗废物被分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。本次扩建后，长春市环卫医用废弃物处理有限公司拟处理其中的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物，项目扩建后年处理医疗废物总量为9000t/a。结合《国家危险废物名录》（2016），项目扩建后，处理的医疗废物分类见表3—18。

表3—18   项目扩建后处理的医疗废物的分类

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW01 医疗废物 | 卫生 | 831-001-01 | 感染 性废 物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  |  |  |  | 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |
|  |  |  |  |  | 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  |  |  |  | 4、各种废弃的医学标本。 |
|  |  |  |  |  | 5、废弃的血液、血清。 |
|  |  |  |  |  | 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
|  |  | 831-003-01 | 病理 性废 物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  |  |  |  | 2、医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  |  |  |  | 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
|  |  | 831-002-01 | 损伤 性废 物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1、医用针头、缝合针。 |
|  |  |  |  |  | 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  |  |  |  |  | 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
|  |  | 831-005-01 | 药物 性废 物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  |  |  |  | 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。 |
|  |  |  |  |  | 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |

附注：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

②一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

③一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

④医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（2）医疗机构污水站产生的栅渣、污泥

《国家危险废物名录》（2016）未对医疗机构污水站产生的栅渣、污泥做出明确规定，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗机构污水站产生的栅渣、污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。经咨询相关管理部门，其属于《国家危险废物名录》（2016）中HW01医疗废物，行业来源为卫生，废物代码831-001-01，类别为感染性废物。

本项目扩建后，焚烧系统将处理长春市市区及榆树市、德惠市和农安县医院、乡镇卫生院、私人诊所污水站产生的栅渣、污泥1200t/a（污泥含水率为60%）。

3.2.4总投资及资金来源

扩建项目总投资为6000万元，全部自筹。

3.2.5占地面积及建筑面积

（1）占地面积

长春市环卫医用废弃物处理有限公司医疗废物处置中心技术升级（产能扩建）项目位于长春市环卫医用废弃物处理有限公司现有厂区内预留地，现有厂区占地面积30000m2，可满足扩建项目用地需求，本次不新增占地。占地为规划的公共设施用地—环卫用地，已取得国土资源局《土地使用证》，长春市规划局《建设用地规划许可证》。厂区平面布置见图3—3。

（2）建筑面积

本项目厂区现有主要建构筑物建筑面积为8135.9m2，本次扩建项目新建一座焚烧车间2，新增建筑面积3325m2，扩建后总建筑面积为11460.9m2，详见表3—20。

表3—20  项目建成后建（构）筑物一览表

| 建筑名称 | 层 数 | 建筑面积（m2） | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧车间 | 1（2） | 3139.45 | 现有 | 含冷库200m2 |
| 焚烧备用车间 | 1 | 1656.25 | 现有 |  |
| 污水处理车间 | 1 | 209.70 | 现有 |  |
| 综合楼 | 4（3） | 2056.87 | 现有 |  |
| 综合泵房 | 1 | 57.52 | 现有 |  |
| 深井泵房 | 1 | 34.87 | 现有 |  |
| 计量间 | 1 | 50.47 | 现有 |  |
| 锅炉房 | 1 | 240.77 | 现有 |  |
| 飞灰固化车间 | 1 | 690 | 现有 |  |
| 小计 |  | 8135.9 |  |  |
| 综合泵房地下水池 |  | 595m3 | 现有 |  |
| 初期雨水池 |  | 144m3 | 现有 |  |
| 焚烧车间2 | 1 | 3325 | 新建 | 35*95=3325m2，含冷库500m2 |
| 合计 |  | 11460.9 |  |  |

3.2.6公用工程

3.2.6.1给水

3.2.6.1.1现有项目用水

现有项目用水包括职工生活用水3.05m3/d（1098m3/a）、生产用水187.6m3/d（56784m3/a）、实验用水0.01m3/d（3.0m3/a），总用水量为190.66m3/d（57885m3/a）。

3.2.6.1.2扩建项目用水

本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活用水量，生活用水总量仍为3.05m3/d（1098m3/a）。

本次扩建新增生产用水、实验室用水。由于项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，因此扩建后项目生产用水、实验室用水分别以现有的20t的焚烧系统（年运行60d）和新增的30t的焚烧系统（年运行300d）进行核算。

本次扩建新增用水总量为37962.6m3/a，项目扩建后，用水总量为95847.6m3/a，其中职工生活用水1098m3/a、生产用水94746m3/a、实验用水3.6m3/a。厂区内现有一眼深水井，井深50m，能够满足扩建项目用水需要。

（1）生产用水

本次扩建新增生产用水37962m3/a，项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，生产用水为187.6 m3/d（11256m3/a），启用30t的焚烧系统时，生产用水为278.3m3/d（83490m3/a），项目扩建后，生产用水总量为94746m3/a。

1）软水制备及余热锅炉补充水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，软水系统制备软水用水为120m3/d（7200m3/a），生产出的软水为90m3/d（5400m3/a），用于余热锅炉补充水。项目配备1台4t/h的余热锅炉，余热锅炉产出的蒸汽送厂内进行余热利用。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，软水系统制备软水用水为180m3/d（54000m3/a），生产出的软水为135m3/d（40500m3/a），用于余热锅炉补充水。项目配备1台4.2t/h的余热锅炉，余热锅炉产出的蒸汽送厂内进行余热利用。

项目扩建后，软水系统制备软水用水总量为61200m3/a。

2）除渣系统除渣用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，二燃室除渣系统除渣机采用水进行渣降温，除渣用水为3m3/d（180m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，二燃室除渣系统除渣机采用水进行渣降温，除渣用水为4.5m3/d（1350m3/a）。

项目扩建后，除渣系统除渣用水总量为1530m3/a。

3）急冷塔雾化液喷淋用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，急冷塔雾化液喷淋用水为30m3/d（1800m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，急冷塔雾化液喷淋用水为45m3/d（13500m3/a）。

项目扩建后，急冷塔雾化液喷淋用水总量为15300m3/a。

4）洗涤塔氢氧化钠溶液循环补充水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，洗涤塔氢氧化钠溶液循环水量为109m3/d（6540m3/a），每天配制氢氧化钠溶液需补充水量为20m3/d（1200m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，洗涤塔氢氧化钠溶液循环水量为163.5m3/d（49050m3/a），每天配制氢氧化钠溶液需补充水量为30m3/d（9000m3/a）。

项目扩建后，洗涤塔氢氧化钠溶液循环补充水总量为10200m3/a。

5）窑口水冷套循环补充水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，窑口水冷套循环水量为6m3/d（360m3/a），补水量为3m3/d（180m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，窑口水冷套循环水量为9m3/d（2700m3/a），补水量为4.5m3/d（1350m3/a）。

项目扩建后，窑口水冷套循环补充水总量为1530m3/a。

6）急排设施水封循环补充水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，急排设施水封循环水量为5m3/d（300m3/a），每天需补水量为3m3/d（180m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，急排设施水封循环水量为7.5m3/d（450m3/a），每天需补水量为4.5m3/d（1350m3/a）。

项目扩建后，急排设施水封循环补充水总量为1530m3/a。

7）飞灰固化用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，产生的飞灰定期固化，飞灰固化每周生产一天，飞灰固化用水1.4m3/次，平均为0.2m3/d（12m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，产生的飞灰定期固化，飞灰固化每周生产一天，飞灰固化用水2.1m3/次，平均为0.3m3/d（90m3/a）。

项目扩建后，飞灰固化用水102m3/a。

8）车间地面消毒用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，车间地面每天进行消毒，消毒液配比用水为0.1m3/d（6m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，车间地面每天进行消毒，消毒液配比用水为0.1m3/d（30m3/a）。

项目扩建后，车间地面消毒用水总量为36m3/a。

9）车间地面冲洗用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗用水为3m3/次，平均为0.1m3/d（6m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗用水为3m3/次，平均为0.1m3/d（30m3/a）。

项目扩建后，车间地面冲洗用水总量为36m3/a。

10）车辆消毒用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，运输车辆每日进场后进行消毒，消毒液配比用水为0.2m3/d（12m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，运输车辆每日进场后进行消毒，消毒液配比用水为0.3m3/d（90m3/a）。

项目扩建后，车辆消毒用水总量为102m3/a。

11）车辆冲洗用水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，运输车辆每日消毒后需进行冲洗，冲洗用水为2m3/d（120m3/a）。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，运输车辆每日消毒后需进行冲洗，冲洗用水为3m3/d（900m3/a）。

项目扩建后，车辆冲洗用水总量为1020m3/a。

12）周转箱浸泡消毒用水

项目扩建后，随运输车辆进场的周转箱，每7d在消毒池（50m3）内浸泡消毒，浸泡消毒用水量42m3/次，平均为6m3/d，总用水量为2160m3/a。

（2）实验室用水

本次扩建新增实验室用水0.6m3/a，项目扩建后，实验室仅进行软水水质化验，其他实验委托有专业能力的第三方检测机构进行，项目扩建后，软水水质化验用水为0.01m3/d（3.6m3/a）。

3.2.6.2排水

3.2.6.2.1现有项目废水

现有项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置，没有渗滤液产生。现有项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水2.44t/d（878.4t/a）、生产废水42.18 t/d（12994.8t/a）、实验废水0.008t/d（2.4t/a），均排入厂区污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足现有项目污水处理需要。废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂处理后，排入伊通河。

3.2.6.2.2扩建项目废水

扩建项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置，没有渗滤液产生。扩建项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水量，生活污水产生量仍为2.44t/d（878.4t/a），排入厂区污水站处理。

本次扩建新增生产废水、实验室废水。由于项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，因此扩建后项目生产废水、实验室废水分别以现有的20t的焚烧系统（年运行60d）和新增的30t的焚烧系统（年运行300d）进行核算。

本次扩建新增废水总量为7905.48m3/a，项目扩建后，废水排放总量为21781.08m3/a，其中职工生活污水878.4m3/a、生产废水20899.8m3/a、实验室废水2.88m3/a，均排入厂区现有污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足扩建项目污水处理需要。废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井，经市政管网进入北部污水处理厂处理后，排入伊通河。待区域铺设排水管网后，项目废水直接排入区域污水管网，经市政管网进入北部污水处理厂。

（1）生产废水

本次扩建新增生产废水7905m3/a，项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，生产废水为42.18m3/d（2530.8m3/a），启用30t的焚烧系统时，生产废水为61.23m3/d（18369m3/a），项目扩建后，生产废水总量为20899.8m3/a。

1）软水制备树脂再生废水、浓盐水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，软水系统软水制备过程中树脂再生废水、浓盐水为30t/d（1800t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，软水系统软水制备过程中树脂再生废水、浓盐水为45t/d（13500t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，软水制备树脂再生废水、浓盐水总量为15300t/a，排入厂区污水站处理。

2）余热锅炉排污水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，余热锅炉排污水为4.5t/d（270t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，余热锅炉排污水为6.75t/d（2025t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，余热锅炉排污水总量为2295t/a，排入厂区污水站处理。

3）洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水为2t/d（120t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水为3t/d（900t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，洗涤塔氢氧化钠溶液循环排污水总量为1020t/a，排入厂区污水站处理。

4）车间地面冲洗废水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗废水为2.4t/次，平均为0.08t/d（4.8t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，车间地面定期进行冲洗，每月冲洗一次，冲洗废水为2.4t/次，平均为0.08t/d（24t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，车间地面冲洗废水总量为28.8t/a，排入厂区污水站处理。

5）车辆冲洗废水

项目扩建后，启用20t的焚烧系统时，车辆冲洗废水为1.6t/d（96t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，启用30t的焚烧系统时，车辆冲洗废水为2.4t/d（720t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，车辆冲洗废水总量为816t/a，排入厂区污水站处理。

6）周转箱浸泡消毒废水

项目扩建后，周转箱消毒池废水每7d排放一次，排放量约28t/次，平均为4t/d（1440t/a），排入厂区污水站处理。

（2）实验室废水

本次扩建新增实验室废水0.48t/a，项目扩建后，实验室废水为0.008t/d（2.88t/a），排入厂区污水站处理。

项目扩建后，给排水情况详见表3—21，20t的焚烧系统给排水平衡见图3—4、30t的焚烧系统给排水平衡见图3—5。

表3—21  扩建项目给排水平衡一览表

| 名称 | 日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，用水量 | 日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，用水量 | 年用水量合计 | 日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，排水量 | 日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，排水量 | 年排水量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/a | t/d | t/a | t/d | t/a | t/a |
| 生产用水 | 软水制备及 余热锅炉补充水 | 120 | 7200 | 180 | 54000 | 61200 | 30 | 1800 | 45 | 13500 | 15300 |
|  |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 270 | 6.75 | 2025 | 2295 |
|  | 除渣系统除渣用水 | 3 | 180 | 4.5 | 1350 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 急冷塔雾化液喷淋用水 | 30 | 1800 | 45 | 13500 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗涤塔氢氧化钠溶液 循环补充水 | 20 | 1200 | 30 | 9000 | 10200 | 2 | 120 | 3 | 900 | 1020 |
|  | 窑口水冷套循环补充水 | 3 | 180 | 4.5 | 1350 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 急排设施水封循环补充水 | 3 | 180 | 4.5 | 1350 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 飞灰固化用水 | 0.2 | 12 | 0.3 | 90 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车间地面消毒用水 | 0.1 | 6 | 0.1 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车间地面冲洗用水 | 0.1 | 6 | 0.1 | 30 | 36 | 0.08 | 4.8 | 0.08 | 24 | 28.8 |
|  | 车辆消毒用水 | 0.2 | 12 | 0.3 | 90 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车辆冲洗用水 | 2 | 120 | 3 | 900 | 1020 | 1.6 | 96 | 2.4 | 720 | 816 |
|  | 周转箱浸泡消毒用水 | 6 | 360 | 6 | 1800 | 2160 | 4 | 240 | 4 | 1200 | 1440 |
|  | 小计 | 187.6 | 11256 | 278.3 | 83490 | 94746 | 42.18 | 2530.8 | 61.23 | 18369 | 20899.8 |
| 生活用水 | 3.05 | 183 | 3.05 | 915 | 1098 | 2.44 | 146.4 | 2.44 | 732 | 878.4 |
| 实验室用水 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 3 | 3.6 | 0.008 | 0.48 | 0.008 | 2.4 | 2.88 |
| 合计 | 190.66 | 11439.6 | 281.36 | 84408 | 95847.6 | 44.628 | 2677.68 | 63.678 | 19103.4 | 21781.08 |

3.2.6.3供热

项目扩建后，利用新建及现有焚烧系统的余热锅炉进行余热供热。20t的焚烧系统配备1台4t/h的余热锅炉，30t的焚烧系统配备1台4.2t/h的余热锅炉，余热锅炉蒸汽分三条路径，一部分对员工洗浴用水加热，一部分冬季厂区内供热，一部分烟气加热器加热，提高换热效率，减少能源浪费，能够满足扩建项目用热需求。

3.2.6.4供电

厂区用电由开发区电网供给，能够满足扩建项目用电需求。

3.2.7劳动定员及工作制度

本次扩建项目不新增劳动定员，现有项目劳动定员130人，其中收运及收费人员105人不在厂内，厂内日常实际在岗人数为25人，其中车间工作人员12人，实行4班制，每班工作6h，办公人员13人，实行1班制，每天工作8h，年工作360d。

3.2.8建设进度

自3月至12月。

3.2.9主要原辅材料消耗

项目扩建后，主要原辅材料消耗见表3—22。

表3—22  项目扩建后主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 包装方式 | 运输方式 | 现有项目用量 | 新增用量 | 扩建后总用量 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | t/a | 医疗废物转运桶 | 汽车 | 6540 | 2460 | 9000 | 长春市市区及榆树市、德惠市和农安县的医疗废物，包括医院、乡镇卫生院、私人诊所产生的医疗废物 | 焚烧 系统 |
| 2 | 栅渣、污泥 | t/a | 栅渣、污泥转运桶 | 汽车 | 0 | 1200 | 1200 | 长春市市区及榆树市、德惠市和农安县医院、乡镇卫生院、私人诊所污水站产生的栅渣、污泥 | 焚烧 系统 |
| 3 | 柴油 | t/a | 罐装 | 汽车 | 50.4 | 25.2 | 75.6 | 外购 | 焚烧系统助燃剂 |
| 4 | 轻柴油 | t/a | 罐装 | 汽车 | 50 | 25 | 75 | 外购 | 燃油蒸汽锅炉燃料 |
| 5 | 氢氧化钙 | t/a | 袋装 | 汽车 | 441 | 220.5 | 661.5 | 外购 | 尾气处理系统、污水处理 |
| 6 | 活性炭 | t/a | 袋装 | 汽车 | 12.24 | 6.12 | 18.36 | 外购 | 尾气处理系统 |
| 7 | 氢氧化钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 外购 | 尾气处理系统 |
| 8 | 水泥 | t/a | 储罐 | 罐车 | 375 | 187.5 | 562.5 | 外购 | 飞灰固化 |
| 9 | 螯合剂 | t/a | 瓶装 | 汽车 | 0.27 | 0.135 | 0.405 | 外购 | 飞灰固化 |
| 10 | 氯化氢 | t/a | 袋装 | 汽车 | 9 | 5 | 14 | 外购 | 污水处理 |
| 11 | 氯酸钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 9 | 5 | 14 | 外购 | 污水处理、消毒 |
| 12 | 硫氢化钠 | t/a | 袋装 | 汽车 | 4.5 | 2.6 | 7.1 | 外购 | 污水处理 |
| 13 | PMA助凝剂 | t/a | 袋装 | 汽车 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 外购 | 污水处理 |

各医院、乡镇卫生院、私人诊所已将医疗废物分类包装并封装于周转箱内，运输至厂区后不允许拆开包装，医疗废物直接入炉焚烧。医疗废物组成及性质目前还没有统计数据，参照有关统计资料，医疗废物组成见表3—23，医疗废物理化性质见表3—24。

表3—23   医疗废物组成一览表   单位：%

| 成分 | 有 机 物 | 无 机 物 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脏器 | 棉签 | 纸类 | 织物 | 塑料 | 合计 | 玻璃 | 金属 | 合计 |  |
| 含量 | 0.15 | 11.51 | 25.15 | 11.18 | 22.03 | 70.02 | 14.32 | 1.74 | 16.06 | 13.92 |

表3—24  焚烧废物的理化性质

| 名称 | 平均组成 质量% |
| --- | --- |
|  | Cy | Hy | Oy | Sy | Ny | Ay | My | Cly |
| 医疗废物 | 34.13 | 5.83 | 20.1 | 0.16 | 0.78 | 15 | 22 | 2 |

3.2.10主要生产设备

现有项目主要设备见表3—5，扩建项目新增设备见表3—25。

表3—25  扩建项目新增设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上料系统 |  |  |  |  |
| 1 | 提升机 | 全密封 | 1 | 台 | 带计量 |
| 2 | 辅助推杆 | 横向辅助推杆，含密封仓，插板阀 | 1 | 套 |  |
| 3 | 主推杆 | 含液压推头、推料仓、冷却套、阻火门等 | 1 | 台 |  |
| 二 | 回转窑单元 |  |  |  |  |
| 1 | 回转窑 | Ø3.0×12.5m，转速0.1-1.0r/min，变频电机 | 1 | 台 | 带辅传系统 |
| 2 | 回转窑燃烧器 | 5MW | 1 | 台 |  |
| 3 | 窑尾冷却风机 | 8000m³/h | 1 | 台 |  |
| 4 | 一次风机 | 变频电机，最大流量7800m³/h | 1 | 台 |  |
| 三 | 二燃室单元 |  |  |  |  |
| 1 | 二燃室本体 | Ø4.0×12m，壁厚≥12mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 二燃室燃烧器 | 3MW | 2 | 套 |  |
| 3 | 二次风机 | 变频电机，最大流量3750m³/h | 1 | 台 |  |
| 4 | 二次风预热器 | 进风温度15℃，出口温度120-150℃ | 1 | 套 |  |
| 5 | 除渣机 | 5m³/h | 1 | 套 |  |
| 四 | 余热回收系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽锅炉本体 | 1.3MPa，194℃，4.2t/h，膜式壁结构，饱和蒸汽 | 1 | 套 |  |
| 2 | 热力除氧器 | 额定8m³/h | 1 | 套 |  |
| 3 | 软水器 | 处理能力8m³/h | 1 | 套 |  |
| 五 | 尾气净化系统 |  |  |  |  |
| （一） | 烟气急冷 |  |  |  |  |
| 1 | 急冷塔本体 | Φ3.2×12.5m | 1 | 台 |  |
| 2 | 急冷塔灰斗 | 与干法塔共用 | 1 | 件 |  |
| 3 | 刮板输送机 | 5m³/h | 1 | 件 |  |
| 4 | 急冷水箱 | 有效容积10m³ | 1 | 件 |  |
| 5 | 急冷水泵 | 立式离心泵Q=5m³/h，扬程100m，两用一备 | 2 | 台 |  |
| 6 | 急冷喷枪 | 750kg/h，双流体结构，本体材质：316L，喷嘴：哈氏合金 | 3 | 套 |  |
| 7 | 急冷保护风机 | 3000Pa，600m³/h | 2 | 台 |  |
| （二） | 干法脱酸 |  |  |  |  |
| 1 | 反应塔本体 | 双套筒结构，与急冷塔共用灰斗 | 1 | 台 |  |
| 2 | 氢氧化钙仓 | 有效容积30m³ | 1 | 件 |  |
| 3 | 文丘里喷射器 | DN125 | 1 | 件 |  |
| 4 | 罗茨风机 | Q=900m³/h，P=39KPa | 2 | 台 | 一备一用 |
| 5 | 电加热器 | 工作温度：80℃（最高150℃）），分为两组，可独立控制 | 1 | 台 | 介质：空气 |
| （三） | 活性炭配送单元 |  |  |  |  |
| 1 | 吨袋站 | 含葫芦、轨道、吊架、气动压板、气动按摩、缓冲仓，撬装 | 1 | 套 |  |
| 2 | 活性炭仓 | 有效容积30m³ | 1 | 件 |  |
| 3 | 失重式称重系统 | Q=1-10kg/h | 1 | 套 | 带控制箱 |
| 4 | 喷射器 | DN65 | 1 | 件 |  |
| 5 | 罗茨风机 | Q=180m³/h，P=39KPa | 2 | 台 | 一备一用 |
| （四） | 布袋除尘 |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器本体 | 过滤面积1085㎡，离线清灰 | 1 | 件 |  |
| 2 | 喷吹管 | 含316L管约1m | 30 | 件 |  |
| 3 | 脉冲阀 | DC24V，3″淹没式 | 30 | 件 |  |
| 4 | 袋笼 | φ156×6000，钢丝φ3.5mm | 360 | 件 |  |
| 5 | 滤袋 | φ160×6000 | 360 | 件 |  |
| 6 | 灰斗破桥装置 | 振打电机 | 3 | 套 |  |
| 7 | 灰斗伴热 | 6kW | 3 | 套 |  |
| 8 | 提升阀 | φ900，含气缸 | 3 | 套 |  |
| 9 | 布袋除输灰刮板机 | 10m³/h | 1 | 台 |  |
| （五） | 湿法脱酸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一级塔本体 | 耐高温树脂材料 | 1 | 套 |  |
| 2 | 一级塔循环泵 | Q=70m3/h，P=4.0barg | 2 | 台 |  |
| 3 | 二级塔本体 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 4 | 二级塔循环泵 | Q=90 m3//h，P=4.0barg | 2 | 台 |  |
| 5 | 除雾器 | 填料式 | 1 | 套 |  |
| 6 | 烧碱存储罐 | 30m³ | 1 | 件 |  |
| 7 | 烧碱供应泵 | 离心泵，Q=1m³/h，P=3.0bar | 2 | 台 | 一备一用 |
| 8 | 烧碱卸车泵 | 隔膜泵，Q=30m³/h，P=1.5bar | 1 | 台 | 一备一用 |
| 六 | 引风机 | 55000Nm³/h，按200℃设计 | 1 | 套 |  |
| 七 | 在线监测系统 |  | 1 | 套 |  |
| 八 | 制冷系统 |  | 1 | 套 |  |

## 3.3扩建项目污染影响因素分析

本次扩建项目新增一套日处理能力30t的焚烧系统，其生产工艺流程与现有一套日处理能力20t的焚烧系统相同，仅在尾气净化系统的洗涤阶段，增加了一级洗涤，采取两级洗涤方式。医疗废物和栅渣、污泥焚烧处理工艺流程及排污节点详见图3—5。

#### 3.3.1医疗废物和栅渣、污泥的收集和运输

（1）医疗废物和栅渣、污泥的收集和运输

现有项目有15辆专用运输车，常用运输车辆13辆（2辆备用），本次需新增栅渣、污泥运输车1辆。每车配2名收运人员，每天按规划的固定路线，定时定点进行收集。

运输车辆和人员均已办理《中华人民共和国道路运输经营许可证》，详见附件。

（2）转移联单管理

建设单位自建厂以来危险废物转移联单一直留存至今，满足登记资料至少保留3年的要求。

#### 3.3.2医疗废物接收与贮存

各医院、乡镇卫生院、私人诊所已将医疗废物及栅渣、污泥分类包装并封装于周转箱内（周转箱为长春市环卫医用废弃物处理有限公司配备给各单位，其中病理性的医疗废物配备专门的周转箱，栅渣、污泥配备专门的周转箱，其他医疗垃圾为统一的周转箱），运输至厂区后不允许拆开包装，称重后直接入炉焚烧。

运输车辆进入厂区称重后，利用现有消毒清洗系统对车辆进行消毒清洗（消毒液为NaClO溶液）。消毒液经泵提升进入设置在消毒间的喷淋管网，由喷头喷出NaClO溶液对运输车的顶棚、底盘、两个侧面进行自动喷淋消毒1min，然后对运输车内部进行人工喷淋消毒1min，再提升循环水池回收水对运输车进行清洗，清洗后的水进入污水站处理。项目随运输车辆进场的周转箱，每7d在现有消毒池（50m3）内浸泡消毒，周转箱消毒池废水每7d排放一次，排入厂区污水站处理。

医疗废物及栅渣、污泥从各单位收集后直接运往厂区，首先对车辆进行称重、清洗、消毒，进入车间后，对每桶医疗垃圾或栅渣、污泥分别称重，保证每桶医疗垃圾或栅渣、污泥约70kg。

医疗废物在车间暂存时间小于72h，无需冷藏，暂存时间大于72h，需存于冷库内，栅渣、污泥无冷藏要求。

现有20t的焚烧系统冷库为200m2，新增30t的焚烧系统新建冷库为500m2，温度控制在0℃-5℃，所用介质为R404A。

#### 3.3.3焚烧

项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统。每套焚烧系统分别包括1个回转窑、1个二燃室、1套尾气净化系统，系统采用“回转窑初燃+二燃室高温补燃+尾气净化”的工艺。此类焚烧处置设备成套系统处理效果好、低能耗、烟气量少、尾气易处理，二噁英排放量小，是目前危险废物焚烧处置特别是医疗废物焚烧处置的最佳工艺选型。

（1）上料系统

医疗废物和栅渣、污泥经上料系统进入回转窑。

上料系统将医疗废物周转桶由人工送至自动提升机上，栅渣、污泥周转桶由机械送至自动提升机上，提升后首先一级门开，医疗废物和栅渣、污泥按照3；1的比例(连续投料，每次投料约70kg，连续投料医疗废物三桶，再投料栅渣、污泥一桶)经自动翻转装置将周转桶内医疗垃圾或栅渣、污泥翻倒，二级门开，医疗废物和栅渣、污泥进入推料口，由推头推入回转窑，然后一级门关、二级门关。该过程为连续、自动、密封、无人工接触的投入回转窑。进料系统实现自动进料，进料系统处于负压状态，整个进料过程不会有废物外泄。

（2）热解-焚烧工艺

进入回转窑的医疗废物和栅渣、污泥随着窑体的旋转向前推进，进入回转窑在富养状态下依次完成烘干、气化、燃烧、燃尽，变成可燃气体。在回转窑前端进行烘干、热解、燃烧（850℃），变成热解焦和热解气。窑尾进行爆燃（850℃—1100℃），主要为燃烧可燃气体。产生的热解焦和热解气一同进入二燃室（1100℃—1200℃），在高温条件下充分燃尽，二燃室的停留时间在2s以上，在这种情况下，二噁英被完全分解。燃尽后的炉渣在二燃室定时卸下排入倒运箱，每天运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。二燃室出来的烟气进入烟气净化系统。

#### 3.3.4点火、助燃系统以及柴油发电机

回转窑、二燃室均设有燃烧器，焚烧系统启炉、进炉物料热值低时（不能自然）以及回转窑达不到850℃、二燃室温度达不到1100℃时，采用轻柴油做辅助燃料，通过检测回转窑、二燃室炉温及排气中含氧量，调节轻柴油用量，使焚烧系统处于最佳状态。 现有项目设置1个30m3柴油储罐，本次扩建项目不新增柴油储罐。

（1）焚烧系统启炉

焚烧系统点火启动系统轻柴油每次用量约10t，其中回转窑每次耗柴油4t、二燃室每次耗柴油6t。

（2）助燃系统

助燃系统通过检测回转窑、二燃室炉温及排气中含氧量，调节轻柴油用量。

（3）柴油发电机

现有项目设置一套柴油发电机，本次扩建不新增柴油发电机。

#### 3.3.5烟气净化系统

（1）余热锅炉

焚烧产生的热烟气进入余热锅炉进行一次冷却，并生产蒸汽。现有20t的焚烧系统配备1台4t/h的余热锅炉，新增30t的焚烧系统配备1台4.2t/h的余热锅炉，余热锅炉蒸汽分三条路径，一部分对员工洗浴用水加热，一部分冬季厂区内供热，一部分烟气加热器加热，提高换热效率，减少能源浪费。

余热锅炉沉降的飞灰通过卸灰口排出，通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

（2）急冷塔

烟气在550℃～200℃区间会再次合成二噁英，为了抑制二噁英的再次合成，因此要将此温度间的急冷时间控制在1s之内，从而达到小于1s急冷的目的，余热锅炉冷却后的烟气应在少于1s的时间内迅速降温，快速通过二噁英的重新生成温度区间，以抑制二噁英重生成。考虑到冷却效果的稳定性，工艺采用直接急冷方式，即将水的雾化液喷淋以减低烟气温度，水雾完全汽化变成水蒸气，使烟气温度从550℃骤降至200℃左右，避免二噁英类物质的合成。急冷塔沉降的飞灰通过卸灰口排出，通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

（3）旋风除尘器

急冷塔急冷降温后的烟气进入旋风除尘器，对大颗粒飞灰进行固定去除。旋风除尘器沉降的飞灰通过卸灰口排出，通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

（4）脱酸塔

脱酸塔进口温度为200℃，出口温度为200℃，活性炭仓、氢氧化钙仓内的活性炭、氢氧化钙通过罗茨风机吹入烟道中，氢氧化钙在管道中与烟气中二氧化硫、氯化氢等酸性气体强烈反应，对烟气中的酸性气体进行吸收。活性炭吸附烟气中的重金属及二噁英。

由于活性炭具有很大的比表面积，活性炭喷入脱酸塔，可以吸收烟气中的二噁英类和重金属等污染物，活性炭喷射系统是控制焚烧炉尾气中的重金属及二噁英最有效的净化技术。脱酸塔沉降的飞灰通过卸灰口排出，通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

（4）布袋除尘

活性炭、氢氧化钙吸附、反应一部分污染物，随后再与烟气一起进入后续的袋式除尘器中，停留在滤袋上，在布袋表面形成一层吸附网，对飞灰、二噁英类、重金属类污染物进一步去除，彻底将有毒有害物质吸收、消除。

随着过滤工况的不断进行，附着于滤袋表面的粉尘逐渐增多，气流通过的阻力也逐渐增大。当达到一定阻力值时，清灰程序控制器开始自动清灰工作，清灰时提升阀关闭，切断通过该除尘器的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋表面的粉尘，落入灰斗的飞灰通过卸灰口排出，通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

（5）洗涤塔

布袋除尘后烟气进入洗涤塔，均匀喷入96%的NaOH碱液，NaOH溶液经洗涤塔顶部的喷嘴送入洗涤塔内，溶液被雾化器雾化成70-200µm的雾滴，被雾化的NaOH雾滴受向上的热烟气作用，在喷嘴附近形成一个碱性雾滴悬浮的高密度区域，烟气中的酸性物质HCl、SO2等穿过此区域时发生中和反应，同时雾滴水分蒸发。

现有项目20t的焚烧系统为一级洗涤方式，本次扩建项目新增的30t焚烧系统增加了一级洗涤，采取两级洗涤方式。

（6）烟气加热器

利用烟气加热器（利用余热锅炉蒸汽）对净化后的烟气进行加热，达到干燥的目的，加热后的烟气由新建高45m、内径1.8m烟囱排放。

#### 3.3.6烟气在线监测系统

现有项目20t的焚烧系统安装了一套烟气在线监测系统，本次扩建30t的焚烧系统单独安装一套烟气在线监测系统。烟气在线监测系统用于对烟气中主要污染物进行在线监测，对烟气参数数据进行实时采集，并与环保主管部门联网，实施24h实时监控，保证各项污染物达标排放。

现有项目20t的焚烧系统在线监测因子包括：颗粒物、SO2、NOx、CO、含氧量、温度、湿度、流速、流量、压力。

本次扩建后，对20t的焚烧系统在线监测系统进行升级，20t的焚烧系统和30t的焚烧系统在线监测因子包括：颗粒物、SO2、NOx、CO、PM2.5、HCl、二噁英、铅、砷、汞、镉、氟化物、含氧量、温度、湿度、流速、流量、压力。

#### 3.3.7烟囱

本次扩建项目将拆除现有20t焚烧系统高35m、内径1.1m的烟囱，新建高45m、内径1.8m烟囱，项目扩建后，20t的焚烧系统和30t的焚烧系统焚烧炉尾气均通过高45m、内径1.8m砖混烟囱排放，烟气出口温度60℃。

#### 3.3.8飞灰处理系统

焚烧飞灰主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化。

飞灰固化采取飞灰+水泥+水+螯合剂的固化工艺，飞灰固化工艺流程及排污节点详见图3—6。

飞灰固化后的水泥飞灰固化块，经定期检测符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表1标准要求后，运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋。

## 3.4污染源源强核算

### 3.4.1废水污染源源强核算

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水2.44t/d（878.4t/a）、生产废水42.18 t/d（12994.8t/a）、实验废水0.008t/d（2.4t/a），

扩建项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置。没有渗滤液产生。扩建项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水量，生活污水产生量仍为2.44t/d（878.4t/a），排入厂区污水站处理。

本次扩建新增生产废水、实验室废水。由于项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，因此扩建后项目生产废水、实验室废水分别以现有的20t的焚烧系统（年运行60d）和新增的30t的焚烧系统（年运行300d）进行核算。

本次扩建新增废水总量为7905.48m3/a，项目扩建后，废水排放总量为21781.08m3/a，其中职工生活污水878.4m3/a、生产废水20899.8m3/a、实验室废水2.88m3/a，均排入厂区现有污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足扩建项目污水处理需要。

扩建项目外排废水污染源源强采取类比长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据（2014年12月11日）。    经污染源源强核算，项目扩建后，外排废水全部排入自建的污水站处理，废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，污水站出口中，COD浓度为36mg/L，BOD5浓度为11mg/L，SS浓度为12mg/L，NH3-N浓度为1.106mg/L，动植物油未检出，余氯浓度为2.81-2.91mg/L，粪大肠菌群<20个/L，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。

因项目附近无市政下水管网，项目污水站处理后的废水由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井（协议见附件），经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处每月转运一次，保证及时、无泄漏、无乱排放等现象。

待区域铺设排水管网后，项目废水直接排入区域污水管网，经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。

污水站有清水池400m3，存储污水站处理后的废水。并设有事故池200m3。厂区设雨水收集池144m3，收集降雨初期20min的雨水，雨水沉淀后排放。

项目扩建后废水污染源源强详见表3—32。

表3-32  项目扩建后废水排放情况一览表

| 项目 | 废水量 （t/a） | 产生浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 余氯 | 粪大肠 菌群 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 余氯 | 粪大肠菌群 |
| 处理前 | 21781.08 | 90 | 37 | 33 | 6.017 | 0.36 | 0.09-0.35 | >24000 | 1.96 | 0.81 | 0.72 | 0.13 | 0.008 | 0.002-0.008 | 523 |
| 处理后 |  | 36 | 11 | 12 | 1.106 | 0.04L | 2.81-2.91 | <20 | 0.78 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | — | 0.06 | 1 |
| 标准 |  | 250 | 100 | 60 | - | 20 | 2-8 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

浓度单位；mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L，排放量单位：t/a，粪大肠菌群：个/a。

### 3.4.2废气污染源源强核算

扩建项目冷库产生的恶臭气体经过收集系统收集后，引入焚烧系统窑头燃烧，不直接外排。扩建项目废气主要为焚烧炉尾气以及无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢。

3.4.2.1焚烧炉尾气

焚烧炉尾气中含有烟尘、CO、酸性气体、重金属物质和有毒有机物等。烟尘主要是以碳为主的微粒、垃圾中不可燃烧的灰分以及未燃尽的凝结成液态、固态的碳氢化合物；CO主要是不完全燃烧的产物；酸性气体包括HCl、HF、SO2、NOx（以NO2计），其中HCl主要是PVC塑料燃烧后的产物，HF主要是含氟塑料燃烧后的产物，SO2主要来自含硫垃圾高温氧化所致，NOx（以NO2计）主要是含氮有机物受热挥发分解，在燃烧过程中和空气中的氧生成NOx；重金属（铅、砷、汞、镉）来自锡箔纸和金属器皿等，燃烧后形成金属氧化物附着在颗粒物上；有毒有机物（二噁英）的产生原因主要是垃圾燃烧不完全所致。

项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统。20t的焚烧系统和30t的焚烧系统焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，均通过高45m、内径1.8m砖混烟囱排放。

尾气净化系统二噁英净化效率可达90%，HCl净化效率可达80%，SO2净化效率可达94%。烟尘净化效率可达95.5%。NOX净化效率可达10.30%。

项目扩建后焚烧炉尾气污染源源强采取类比现有项目监测数据的方法进行类比（按生产负荷进行折算），经污染源源强核算，扩建后，现有项目焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经高45m、内径1.8m烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物、二噁英排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求。

3.1.4.2扩建项目无组织排放废气

扩建项目无组织排放废气主要为颗粒物、氨、硫化氢。

（1）扩建项目无组织颗粒物

①扩建项目飞灰仓粉尘

扩建项目医疗废物焚烧飞灰产生量约0.9t/d，270t/a，主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化（0.9t飞灰+1.25t水泥+0.2t水+0.0009t螯合剂，平均每周生产一天，每天生产16h）。飞灰仓自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，飞灰仓粉尘产生浓度为1967mg/m3，产生速率为3.93kg/h，年生产688h，产生量为2.70t/a，经除尘后粉尘排放浓度为19.67mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.027t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

②扩建项目水泥仓粉尘

扩建项目飞灰固化需采用水泥进行固化，水泥储存于水泥仓内，自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，水泥仓粉尘产生浓度为2735mg/m3，产生速率为5.47kg/h，年生产688h，产生量为3.76t/a，经除尘后粉尘排放浓度为27.35mg/m3，排放速率为0.055kg/h，排放量为0.038t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织颗粒物进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向TSP小时浓度最高值为0.47mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中TSP小时浓度最高值为1.34mg/m3，监测结果满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）无组织氨、硫化氢

厂区内医疗垃圾暂存于冷藏室内，虽然由于收集量不足暂存时间较长，但冷藏温度及时间仍是满足贮存标准要求的，且医疗废物都是在包装袋和周转箱内存放，因此基本不会有恶臭气体产生；厂区废水收集池加盖密封，且消毒废水排入对池内污水也起到一定的消毒作用，因此恶臭气体产生量也不大。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织氨、硫化氢进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向氨未检出，硫化氢小时浓度最高值为0.013mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中氨小时浓度最高值为0.056mg/m3，硫化氢小时浓度最高值为0.023mg/m3，监测结果满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界新建二级标准。

### 2.3.3噪声污染源源强核算

本次扩产改造项目新增产噪设备主要是各种生产设备、泵类及风机等，产生的噪声在75—105dB（A）之间。经采取设备基础做减振处理、加消音器、风机房做封闭隔音处理等措施后，可使厂界声压值满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

### 2.3.4固废物污染源源强核算

固体废物主要是医疗废物焚烧残渣，高温蒸汽灭菌、粉碎的医疗废物，水泥飞灰固化块，生活垃圾，污水站污泥，高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物，废周转桶、废包装袋，飞灰仓除尘器回收粉尘，水泥仓除尘器回收粉尘。

表3—33  项目固体废物处理/处置措施

| 序号 | 名称 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物焚烧残渣 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 2 | 高温蒸汽灭菌、 粉碎的医疗废物 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 3 | 水泥飞灰固化块 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场指定区域进行分区填埋 |
| 4 | 生活垃圾 | 运往蘑菇沟生活垃圾填埋场填埋 |
| 5 | 污水站污泥 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 6 | 高温蒸汽灭菌处理系统分拣固废物 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 7 | 废周转桶、废包装袋 | 进入焚烧系统焚烧处理 |
| 8 | 飞灰仓除尘器回收粉尘 | 回用于飞灰固化工序 |
| 9 | 水泥仓除尘器回收粉尘 | 回用于飞灰固化工序 |
| 合计 |  |

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

长春市位于东经125º12′～125º16′，北纬43º46′～43º59′之间，市区设朝阳、南关、宽城、二道、绿园、双阳6个城区及经济技术开发区、高新技术产业开发区、净月潭旅游经济开发区三个开发区，另辖榆树市、九台市、德惠市和农安县4县（市）。

长春高新技术产业开发区位于吉林省长春市西南部，长春高新技术产业开发区南区紧邻长春南部新城，是未来的城市中心；高新区北区位于长东北开放开发先导区的核心区，是未来长春市产业发展，特别是制造业发展的重点区域。长春高新区在长春市的重要区位，使长春高新区拥有了比长春城市整体更为优越的区位条件。发展规划截止到2020年，总规划面积210km2，其中，南区55km2，北区（长东北核心区）155km2（含规划控制面积60km2）。

本项目位于，地理位置详见图1-1。

4.1.2地形、地貌特征

高新开发区下部地层为白垩系下伏岩层，从东向西依次为泉头组、青山组和姚家组，岩层走向NE-SW，倾向NW，倾角较缓，主要岩性为泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等，岩层厚度大于500m，上部为第四系覆盖层，隶属于中、下更新统，覆盖面广。主要岩性为黄土状亚粘土，下更新统分布面少，主要岩性为含亚粘土砂砾石，第四系总厚度为15-28m。南湖-兴隆沟构造断裂带向西北侧延伸，通过本区走向北45-50°东，倾向北西，倾角70°以上，断裂带宽度2km左右，裂隙在70-80m深度最发育，为压扭性断裂，断裂曾受多期构造应力作用。区内主要分布有河谷砂砾石孔隙潜水含水层和基岩白垩系泉头组孔隙裂隙含水层。

4.1.3地表水

伊通河属饮马河水系，第二松花江的二级支流，是流经长春市区的唯一河流。其发源于伊通县板石庙大酱缸村青顶子岭下和东风县十八道岗子西南寒丛山下，两源汇合于伊通县营城子，出库后流经长春市、农安县、德惠市，在靠山屯东南与饮马河汇合流入第二松花江，全长382.5km，汇水面积为8713.63km2，长春市区河段年平均流量为3.63m3/s，河道坡降为0.24‰，河床宽度为5～30m，流域弯曲系数为0.05，伊通河是长春市工业废水和生活污水的主要受纳水体。

4.1.4气象、气候特征

该区气候处于亚欧大陆中温带半干燥半湿润季风气候区，年平均气温4.7℃，10℃以上的年积温2950℃，平均最高气温为28.3℃,平均最低气温-22.4℃，绝对最高气温38.8℃，绝对最低气温-34.9℃；平均相对湿度69%；年降水量600mm左右，雨季集中在6、7、8三个月，约占占全年降水量的三分之二；蒸发量为1390mm；初雪日多出现在10月中旬，终雪日在4月上中旬，积雪深度约20cm；早霜一般出现在9月末，终霜出现在4月下旬，无霜期145天左右；历年最大冻土深169cm；水面于11月20日前后结冰，4月中旬解冻，结冰期约5个月。主要气候特点为春季气旋活动频繁，多西南风，冷暖天气交替，气温回升快；夏季多阵性降雨，炎热天气日数不多，昼夜温差较大，夜间较为凉爽；秋季时间较短，可谓秋高气爽；冬季时间较长，多西北风，天气较为寒冷。

### 2.2.1长春高新技术产业开发区社会环境概况

长春高新技术产业开发区是自1991年3月经国务院批准成立的首批27个国家级高新区之一。建区以来，长春高新区以“发展高科技，实现产业化”为宗旨，以改革的精神不断创新，以开放的思维谋划发展，创造了超常规的建设和发展速度。近几年综合经济指标始终位居全国53个国家级高新区前列，在科技部两次评优中，长春高新区均被评为“先进国家高新技术产业开发区”，并获得“高新技术产业开发区优秀管理奖’’等多项表彰和奖励。

多年来，长春高新区依托得天独厚的区位、科技和人才优势以及良好的文化和创新氛围，致力于搭建一个高效、快捷、优化的资源配置平台；努力成为科技成果的创新源、高新技术产业的辐射源；积极实施主导产业扩张、大项目支撑和园区带动三大战略；力争建设成为全国先进的高新区企业孵化基地、高新技术产业化基地、高新技术产品出口基地和高新技术企业家培育基地。逐步形成了生物医药、光电技术、先进制造技术、信息技术、新材料五大主导产业和一区多园的产业化发展格局，2002年，长春高新区成为第3家“国家实施知识产权制度示范园区“，并率先在东北三省通过了ISO14001环境管理体系国际国内双认证，为提升国际竞争力，保证区域可持续发展奠定了坚实的基础。目前，入区企业已达到1753户，高新技术企业达到860户。优越的投资环境和丰厚的投资回报，已吸引美、德、日、韩、香港和台湾等30多个国家和地区的外商在区内投资兴业。

长春高新区2013年营业总收入实现4251亿元，比2012年增长17.4%；工业总产值实现3966亿元，增长16.6%，其中市考核规模以上工业产值实现693亿元，增长30.9%；地区生产总值实现928亿元，增长15.9%；固定资产投资完成500亿元，增长21.7%，其中工业固定资产投资完成258亿元，增长18.9%；全口径财政收入和一般预算收入实现550.7亿元和95.8亿元，按可比口径分别增长20.1%和12.1%。各项经济指标增速高于吉林省、长春市平均水平。

### 2.2.2长春高新技术产业开发区北区基础设施规划及建设情况

⑴给水工程

高新北区供水水源来自长春第二水厂供给，可以满足开发区用水需求，目前给水管网已全部敷设完成。

⑵排水工程

高新北区规划的北区污水处理厂已建成运行，区内污水管网已全部敷设完成。区内污水经北区污水处理厂处理达标后排入伊通河。

⑶供热工程

高新北区规划建设两座集中供热锅炉房，1#供热锅炉房位于甲一街与绕城高速交汇处，占地面积6.6万m2，拟安装5台70MW的热水锅炉，另外一座集中供热锅炉房由长春热力集团高新北区2号热源厂建设，长春热力集团高新北区2号热源厂已于2010年4月在丙二街以东、102国道以西、丙八路以南、乙四路以北的区域建设长春高新技术产业开发区长东北核心区集中供热工程。厂区内建设两座锅炉房，每座锅炉房内安装6台58MW的高温热水锅炉。供热厂总供热能力为696MW，可满足1000万m2建筑场所需的采暖用热。

⑷供电工程

北区区域供电18.6万KW，共设18座10kv开闭所，1座220kv变电所及2座66KV的变电所，满足北区目前用电需求。

⑸道路工程

目前，高新北区的四个重大基础设施工程项目令全省瞩目。这四个重大基础设施工程包括铁路专用线、远达大街与绕城高速互通式立体交叉工程、远达大街北延长线工程（包括下穿长春北站和龙泉北站铁路连接线工程、上跨新开河大桥工程）、甲一街与绕城高速分离式立交桥工程。区内主干道均已建设完成。

## 4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1地表水环境质量现状

本次评价的地表水环境质量监测数据主要引用《长春华英实业集团有限公司年产100万套家具技术改造项目》中监测数据。该次监测后区域内无较大新增污染源，根据原吉林省环境保护局吉环管字[2005]13号文“关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知”和原吉林省环境保护局吉环管字[2005]14号文“关于印发《吉林省建设项目环境管理工作程序与要求（暂行）》的通知”，数据时效性与监测点位吻合度符合环境技术导则及上述两个文件相关要求。因此，该数据可用于本项目现状评价，数据利用较为合理。

（1）监测断面的布设

本次共布设3个监测断面，监测断面具体布设位置详见表4—3及图2—1。

表1  地表水监测断面布设情况表

| 编号 | 断面位置 | 断面布设目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 三家子断面 | 了解伊通河北部污水处理厂上游的水质状况 |
| 2# | 污水处理厂上游200m |  |
| 3# | 污水处理厂下游1500m | 了解伊通河北部污水处理厂下游的水质状况 |

（2）监测项目

pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量共4项。

（3）监测时间及监测单位

监测单位：长春市元科检测服务有限公司

监测时间：2017年2月14日。

（4）监测结果

地表水水质现状监测结果见表4—4。

表4—4  地表水环境质量现状监测结果  单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 监测断面 | 监测日期 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 氨氮 | COD | BOD5 |
| 1 | 三家子断面 | 2017.2.14 | 7.23 | 3.085 | 49 | 7.9 |
| 2 | 污水处理厂上游200m |  | 7.08 | 3.124 | 55 | 9.5 |
| 3 | 污水处理厂下游1500m |  | 7.17 | 3.073 | 58 | 9.8 |

（5）地表水水质现状评价

①评价方法

地表水环境质量现状评价，采用单项标准指数法，其数学模式如下：

Sij=Cij/C0

式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种参数监测结果，mg/L；

C0 —第i种参数评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：

SpH,j=        pHj≤7.0

SpH,j=        pHj>7.0

式中：SPH，j—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

②评价标准

根据吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的规定，伊通河四化桥至万金塔公路桥河段为地表水Ⅴ类水域，三家子断面、污水处理厂上游200m、污水处理厂下游1500m断面均位于四化桥至万金塔公路桥河段之间，故本次评价标准采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准，详见表2—2。

③评价结果及分析

利用评价标准对3个监测断面的水质监测结果进行评价，各断面的标准指数计算结果见表4—5。

表4—5   地表水环境质量标准指数评价结果

| 监测断面 | 检测时间 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2017.2.14 | 0.115 | 1.225 | 0.79 | 1.543 |
| 2# |  | 0.04 | 1.375 | 0.95 | 1.562 |
| 3# |  | 0.085 | 1.45 | 0.98 | 1.537 |

由上表可知，项目所在伊通河除pH及BOD5外，各项水质均不满足满足Ⅴ水体要求，最大超标倍数为COD：0.45倍、氨氮：0.562倍。超标原因为沿岸农村地区生活污水未经处理直接排入伊通河所致。

4.3.2地下水环境质量现状

（1）监测点位布设

本次共布设4个地下水监测点位，布设情况详见表4—6及图2—2。

表4—6  地下水监测点位布设情况

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 鞭炮厂 |
| 2# | 长春市环卫医用废弃物处理有限公司厂区水井 |
| 3# | 吕家窝铺 |
| 4# | 逸康院养老康复中心 |

（2）监测项目

监测项目为pH、总硬度、氨氮、耗氧量、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、硫化物、砷、铜、锌、镉、铁、六价铬、锰、铅、汞、氟化物、总大肠菌群。

（3）监测时间及监测单位

吉林省朗盛安全环境检测有限公司于2018年11月23日—25日连续3d监测。

（4）监测结果

地下水监测结果详见表4—7。

表4—7地下水水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲，总大肠菌群：MPN/100mL）

| 项目 点位 | 指标 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.25 | 6.39 | 6.72 | 6.82 |
| 2 | 总硬度 | 260 | 128 | 293 | 280 |
| 3 | 氨氮 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| 4 | 耗氧量 | 1.69 | 1.63 | 2.22 | 1.93 |
| 5 | 氯化物 | 48.6 | 10.2 | 35.2 | 36.2 |
| 6 | 硝酸盐 | 35.9 | 10.9 | 0.311 | 0.419 |
| 7 | 硫酸盐 | 32.3 | 5.47 | 38.6 | 39.3 |
| 8 | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 9 | 砷 | 4.63×10-4 | 3.65×10-4 | 7.44×10-4 | 6.59×10-4 |
| 10 | 铜 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| 11 | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 12 | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 13 | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 14 | 六价铬 | 2.33×10-3 | 2.67×10-3 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.33 | 0.50 |
| 16 | 铅 | 2.50×10-3L | 2.50×10-3L | 2.50×10-3L | 2.50×10-3L |
| 17 | 汞 | 2.73×10-4 | 3.80×10-4 | 3.50×10-4 | 3.67×10-4 |
| 18 | 氟化物 | 0.27 | 0.48 | 0.33 | 0.29 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（5）评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法，其标准指数计算公式为：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数计算式：

PpH=        pHj≤7.0

PpH=         pHj>7.0

式中：PpH—pH值的单项标准指数；

pH—pH值监测值；

pHsu—标准中pH值上限；

pHsd—标准中pH值下限。

标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重；反之，则满足标准要求。

（6）评价方法

采用GB/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求。

评价区域内地下水现状监测点的19项监测指标均不超标，说明评价区内地下水未受到污染，能够满足GH/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求。

4.3.3环境空气质量现状

4.3.3.1基本污染物环境质量现状数据

本项目环境空气现状监测采用长春市环境监测中心站二0一七年空气环境质量状况报告。根据空气环境质量状况报告，2017年我市空气环境中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NO2）年平均值分别为46ug/m3、78ug/m3、26ug/m3、40ug/m3；一氧化碳（CO）的年24小时平均第95百分位数为1.9ug/m3，臭氧（O3）的年日最大8小时平均第90百分位数为142ug/m3。六项主要污染物中，二氧化硫和二氧化氮的平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求；一氧化碳的年24小时平均第95百分位数符合24小时二级标准，臭氧的年日最大8小时平均第90百分位数复核日最大8小时二级标准。细颗粒物和可吸入颗粒物的年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准要求，分别超标0.31倍和0.11倍，属于不达标区域。

4.3.3.2其他污染物环境质量现状数据

（1）监测点布设

本次共布设3个环境空气监测点位对其他污染物环境质量进行现状监测，具体布设情况详见表4—9及图2—3。

表4—9  环境空气监测点位布设表

| 序号 | 监测点位 | 方位 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂区 | 厂区 |
| 2# | 亚泰集团医药产业园 | 下风向 |
| 3# | 太平沟 | 下风向 |

（2）监测项目

监测项目选择9项指标，即NH3、硫化氢、HF、HCl、铅、砷、汞、镉、二噁英。

（3）监测时间及监测单位

环境空气中NH3、硫化氢、HF、HCl由吉林省朗盛安全环境检测有限公司于2018年11月23日—29日连续7d监测。

环境空气中铅、砷、汞、镉、二噁英由吉林省华科检测有限公司于2018年11月29日—12月5日连续7d监测。

（4）监测结果

本次统计出小时监测浓度值范围、超标率及最大超标倍数，再根据统计的监测数据结合评价标准计算各点各污染物的最大浓度占标率，其监测及评价结果表4—10和表4—11。

表4—10  监测项目监测结果1      单位:mg/m3

| 点位 | 项 目 | 氨 | 硫化氢 | HF | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小时浓度范围（mg/m3） | 0.007-0.012 | 0.01L | 2.81×10-4-5.37×10-4 | 3.26×10-3-4.67×10-3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | 0.012 | 0.01L | 5.37×10-4 | 4.67×10-3 |
| 2 | 小时浓度范围（mg/m3） | 0.013-0.025 | 0.012- 0.019 | 3.56×10-4-5.23×10-4 | 3.43×10-3-5.72×10-3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | 0.025 | 0.019 | 5.23×10-4 | 5.72×10-3 |
| 3 | 小时浓度范围（mg/m3） | 0.014-0.025 | 0.015- 0.022 | 3.75×10-4-5.27×10-4 | 3.61×10-3-5.53×10-3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | 0.025 | 0.022 | 5.27×10-4 | 5.53×10-3 |

表4—11  监测项目监测结果2  单位:mg/m3

| 监测 点位 | 项 目 | 铅 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小时浓度范围（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  | 超标率（%） | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | — | — | — | — |
| 2 | 小时浓度范围（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  | 超标率（%） | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | — | — | — | — |
| 3 | 小时浓度范围（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  | 超标率（%） | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — |
|  | 小时浓度最大值（mg/m3） | — | — | — | — |

（6）评价方法

采用占标率对环境空气质量现状进行评价，占标率评价模式为：

式中：Ii—第i种污染物占标率，%；

Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3；

Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。

占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足要求。

可以看出，各监测点位污染物浓度均能够满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准。

4.3.4声环境质量现状

（1）声环境功能区划

根据长春市声环境功能区划，本项目区域声环境功能区划为3类区。

（2）声环境现状监测点的布设

根据本项目所在区域概况，共布置了4个监测点位，布设情况详见表4—14及图2—3。

表4—14  环境噪声监测点位布设表

| 序号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 厂区东侧边界外1m处 |
| 2# | 厂区南侧边界外1m处 |
| 3# | 厂区西侧边界外1m处 |
| 4# | 厂区北侧边界外1m处 |

（3）监测单位及时间

吉林省朗盛安全环境检测有限公司于2018年11月23日—24日连续2d监测。

（4）监测结果

监测结果详见表4—15。

表4—15  厂界噪声监测统计结果

| 监测点位 | 位 置 | 2018年11月23日 | 2018年11月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 1# | 厂区东侧边界外1m处 | 52.6 | 44.0 | 53.6 | 43.8 |
| 2# | 厂区南侧边界外1m处 | 53.8 | 43.9 | 53.5 | 43.9 |
| 3# | 厂区西侧边界外1m处 | 53.5 | 43.4 | 54.3 | 52.8 |
| 4# | 厂区北侧边界外1m处 | 54.4 | 44.1 | 52.8 | 43.3 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

（5）声环境现状评价

采用直接比较的方法评价厂界四周的噪声现状达标情况，由表4—15可见，各监测点的等效声级均能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准，说明评价区域声环境质量良好。

4.3.5土壤环境质量现状评价

（1）监测点的布设

本次布设3个土壤监测点，具体布设位置详见表4—16及图2—2。

表4—16  土壤监测点位编号、位置

| 监测点位 | 地 点 |
| --- | --- |
| 1# | 上风向土壤 |
| 2# | 厂区焚烧车间外土壤 |
| 3# | 下风向土壤 |

（2）监测项目

选择pH、汞、砷、六价铬、铜、铅、镍、镉、二噁英。

（3）监测单位及时间

土壤中pH、汞、砷、六价铬、铜、铅、镍、镉由吉林省华科检测有限公司于2018年11月29日监测。

土壤中二噁英由江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心分别于2018年3月29日、2018年12月7日监测。

（4）现状评价

①评价方法

土壤环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第i种污染物的污染指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/kg；

Si—第i种污染物的评价标准，mg/kg。

Pi＞1，则不能满足标准要求，反之则满足标准要求。

②评价标准

评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

③评价结果

根据现状监测结果及评价标准得到的监测及评价结果分别见表4—17。

表4—17  土壤现状监测及评价结果

| 检测因子 | 点位 | 检测结果（mg/kg， pH无量纲） |
| --- | --- | --- |
| 1# | pH | 8.15 |
|  | 镉 | 0.14 |
|  | 砷 | 14.2 |
|  | 汞 | 0.108 |
|  | 铜 | 20.2 |
|  | 铅 | 31.8 |
|  | 六价铬 | 0.242 |
|  | 镍 | 27.5 |
|  | 二噁英类 | 0.58 |
| 2# | pH | 8.59 |
|  | 镉 | 0.06 |
|  | 砷 | 11.8 |
|  | 汞 | 0.099 |
|  | 铜 | 14.2 |
|  | 铅 | 26.0 |
|  | 六价铬 | 0.189 |
|  | 镍 | 21.8 |
|  | 二噁英类 | 0.94 |
| 3# | pH | 7.78 |
|  | 镉 | 0.23 |
|  | 砷 | 11.5 |
|  | 汞 | 0.097 |
|  | 铜 | 67.0 |
|  | 铅 | 36.7 |
|  | 六价铬 | 1.44 |
|  | 镍 | 30.5 |
|  | 二噁英类 | 2.8 |

由表4—17可知，各监测点的各监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）要求。

# 5.环境影响预测与评价

由于施工量较小，对水、气、声环境影响均不大。

施工废气：施工期环境空气污染源主要为少量土石方施工、原辅材料拌和，建筑材料在运输、装卸及堆存过程中产生的扬尘等。采取合理安排施工时间，禁止在大风天气施工；建筑材料在运输、堆放过程中覆盖篷布；对施工场地进行洒水降尘等防尘措施，对区域环境空气影响不大。

施工废水：施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工场地建沉淀池，施工废水经沉淀池澄清处理后，上清液回用于施工，不外排。生活污水进入污水处理厂，处理达标后排放，对区域水环境影响不大。

施工噪声：施工期噪声源主要为各种施工设备及车辆，由于项目施工量不大，施工期较短，施工噪声较小。合理安排施工时间，禁止夜间施工，通过加强作业管理，将使施工过程中对环境影响降至最低，对区域声环境影响较小，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

施工固体废物：施工过程中会产生建筑垃圾，送指定建筑垃圾堆放场，不会造成二次污染。

施工人员生活污水与生活垃圾排放量较小，施工人员利用厂区的食堂及水冲厕所等生活设施，生活污水进入污水处理厂，处理达标后排放。施工人员生活垃圾由环卫部门负责清运至垃圾填埋场，避免产生二次污染。

综上，施工期影响均是短期的、暂时的，由于项目施工量不大，施工期较短，施工期三废及噪声情况排放不大，不会给环境带来较大不利影响。建议企业加强周围环境管理，以降低施工过程中对环境的影响。

## 5.1营运期环境空气影响预测与评价

根据各污染因子的预测值，叠加现状背景值，分析项目建成后最终的区域环境质量状况，即：新增污染源预测值+现状监测值-消减污染源计算值=项目建成后最终的环境影响。其中对环境空气敏感点的环境影响分析，考虑预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响；对于最大地面浓度点的环境影响分析，考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响。

通过预测，正常工况下本项目评价区域各污染物浓度增量占标率均小于100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

## 5.2营运期声环境影响预测与评价

### 5.2.1预测内容

预测项目扩产改造后，设备噪声对厂界噪声影响程度。

### 5.2.2预测点

厂界。

### 5.2.3预测源强

本次项目新增产噪设备较少，噪声源主要是各种生产设备、泵类及风机等，产生的噪声在75—105dB（A）之间。

### 5.2.4声能衰减的模式化处理

在满足精度的前提下保留一定的安全系数，预测计算中只考虑厂区内各声源所在的厂房围护结构的屏蔽效应和受声点的距离衰减，以及消声减振等主要衰减因子。为了预测到项目的最大声学环境影响，本次预测将105dB(A)作为预测源强，综合屏蔽隔声等衰减因子为20dB(A)，消声减振衰减量为lOdB(A)。

### 5.2.5预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法,先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级,然后再叠加,即得到该点的总声压级。预测公式如下：

（1）点源传播衰减模式：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中:Lp—距声源rm处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0m处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

ΔL—各种衰减量，dB（A）。

（2）多声源在某一点的影响叠加模式：

n

Lpj=101g（Σ100.1Li）

i=1

式中：Li—第i个声源的噪声值；

L —某点噪声叠加值；

N —声源个数。

### 5.2.6预测结果及评价

对厂界贡献值在37.5—41.5 dB（A）之间，其厂界噪声昼间增加值约为0.02—0.09dB（A）之间，夜间增加值约为0.4—0.82dB（A）之间，能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准要求（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。

## 5.3营运期地表水影响预测与评价

废水进入污水处理厂处理达标后排放，故对地表水环境基本无影响。

## 5.4固体废物影响分析

根据前文可知，本项目产生的固废物均得到了合理地处置/处理，不会对周围环境造成二次污染。

## 5.6防护距离

### 5.6.1卫生防护距离

该项目距离环境敏感点的卫生防护距离为800m，距离工厂、企业的卫生防护距离为300m。项目投入使用前，800m卫生防护距离内的居民必须搬迁，同时，距离项目厂界300m范围内不得规划建设其他工业项目。项目800m卫生防护距离内的居民均已搬迁，300m范围内没有工厂、企业。

### 5.6.2大气环境防护距离

根据运行结果，均显示无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废水环境保护措施及其可行性论证

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水2.44t/d（878.4t/a）、生产废水42.18 t/d（12994.8t/a）、实验废水0.008t/d（2.4t/a），

扩建项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置。没有渗滤液产生。扩建项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水量，生活污水产生量仍为2.44t/d（878.4t/a），排入厂区污水站处理。

本次扩建新增生产废水、实验室废水。由于项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，因此扩建后项目生产废水、实验室废水分别以现有的20t的焚烧系统（年运行60d）和新增的30t的焚烧系统（年运行300d）进行核算。

本次扩建新增废水总量为7905.48m3/a，项目扩建后，废水排放总量为21781.08m3/a，其中职工生活污水878.4m3/a、生产废水20899.8m3/a、实验室废水2.88m3/a，均排入厂区现有污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足扩建项目污水处理需要。

扩建项目外排废水污染源源强采取类比长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据（2014年12月11日）。    经污染源源强核算，项目扩建后，外排废水全部排入自建的污水站处理，废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，污水站出口中，COD浓度为36mg/L，BOD5浓度为11mg/L，SS浓度为12mg/L，NH3-N浓度为1.106mg/L，动植物油未检出，余氯浓度为2.81-2.91mg/L，粪大肠菌群<20个/L，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。

因项目附近无市政下水管网，项目污水站处理后的废水由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井（协议见附件），经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处每月转运一次，保证及时、无泄漏、无乱排放等现象。

待区域铺设排水管网后，项目废水直接排入区域污水管网，经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。

污水站有清水池400m3，存储污水站处理后的废水。并设有事故池200m3。厂区设雨水收集池144m3，收集降雨初期20min的雨水，雨水沉淀后排放。

## 6.2废气环境保护措施及其可行性论证

扩建项目冷库产生的恶臭气体经过收集系统收集后，引入焚烧系统窑头燃烧，不直接外排。扩建项目废气主要为焚烧炉尾气以及无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢。

6.2.1焚烧炉尾气

焚烧炉尾气中含有烟尘、CO、酸性气体、重金属物质和有毒有机物等。烟尘主要是以碳为主的微粒、垃圾中不可燃烧的灰分以及未燃尽的凝结成液态、固态的碳氢化合物；CO主要是不完全燃烧的产物；酸性气体包括HCl、HF、SO2、NOx（以NO2计），其中HCl主要是PVC塑料燃烧后的产物，HF主要是含氟塑料燃烧后的产物，SO2主要来自含硫垃圾高温氧化所致，NOx（以NO2计）主要是含氮有机物受热挥发分解，在燃烧过程中和空气中的氧生成NOx；重金属（铅、砷、汞、镉）来自锡箔纸和金属器皿等，燃烧后形成金属氧化物附着在颗粒物上；有毒有机物（二噁英）的产生原因主要是垃圾燃烧不完全所致。

项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统。20t的焚烧系统和30t的焚烧系统焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，均通过高45m、内径1.8m砖混烟囱排放。

尾气净化系统二噁英净化效率可达90%，HCl净化效率可达80%，SO2净化效率可达94%。烟尘净化效率可达95.5%。NOX净化效率可达10.30%。

项目扩建后焚烧炉尾气污染源源强采取类比现有项目监测数据的方法进行类比（按生产负荷进行折算），经污染源源强核算，扩建后，现有项目焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经高45m、内径1.8m烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物、二噁英排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求。

6.2.2扩建项目无组织排放废气

扩建项目无组织排放废气主要为颗粒物、氨、硫化氢。

（1）扩建项目无组织颗粒物

①扩建项目飞灰仓粉尘

扩建项目医疗废物焚烧飞灰产生量约0.9t/d，270t/a，主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化（0.9t飞灰+1.25t水泥+0.2t水+0.0009t螯合剂，平均每周生产一天，每天生产16h）。飞灰仓自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，飞灰仓粉尘产生浓度为1967mg/m3，产生速率为3.93kg/h，年生产688h，产生量为2.70t/a，经除尘后粉尘排放浓度为19.67mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.027t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

②扩建项目水泥仓粉尘

扩建项目飞灰固化需采用水泥进行固化，水泥储存于水泥仓内，自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，水泥仓粉尘产生浓度为2735mg/m3，产生速率为5.47kg/h，年生产688h，产生量为3.76t/a，经除尘后粉尘排放浓度为27.35mg/m3，排放速率为0.055kg/h，排放量为0.038t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织颗粒物进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向TSP小时浓度最高值为0.47mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中TSP小时浓度最高值为1.34mg/m3，监测结果满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）无组织氨、硫化氢

厂区内医疗垃圾暂存于冷藏室内，虽然由于收集量不足暂存时间较长，但冷藏温度及时间仍是满足贮存标准要求的，且医疗废物都是在包装袋和周转箱内存放，因此基本不会有恶臭气体产生；厂区废水收集池加盖密封，且消毒废水排入对池内污水也起到一定的消毒作用，因此恶臭气体产生量也不大。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织氨、硫化氢进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向氨未检出，硫化氢小时浓度最高值为0.013mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中氨小时浓度最高值为0.056mg/m3，硫化氢小时浓度最高值为0.023mg/m3，监测结果满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界新建二级标准。

## 6.3噪声环境保护措施及其可行性论证

（1）高噪声设备在80dB（A）以上，设计时应考虑选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置。

（2）泵出入口处装避振喉，降低噪声传播。

（3）满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，从源头上控制高噪声的产生。对新增设备采取设备基础做减振处理、加消音器、风机房做封闭隔音处理等措施。

（4）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。

通过上述措施，可使厂界声压值满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求，技术可行。

## 6.4地下水环境保护措施及其可行性论证

为防止项目对地下水造成污染，厂区已采取了地下水污染防治措施，经过厂区现有的地下水污染防治措施，项目对评价区内的地下水环境影响较小。

## 6.5固废物污染防治对策与建议

本项目各种固体废物得到合理地处理与处置，不会产生二次污染。

# 7.环境影响经济损益分析

环境影响经济效益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与大气、水、声、生态、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展的前提下，运用费用—效益分析方法，对工程的环境收益和损失进行分析，从环境经济角度评判工程建设的合理性。

环境影响带来的经济损失，是由于环境资源的功能遭到了破坏所产生的，环境影响带来的经济效益，往往表现在大气、水、声、生态、社会等方面，均难以货币量化，因此，对项目环境影响带来的经济损益和经济效益，采用定量和定性描述相结合的方式进行分析。

（1）环境效益

本次不新增占地。占地为规划的工业用地。项目采取环境保护措施，能做到污染物达标排放，有一定的环境效益。

（2）经济效益

扩产改造项目总投资为6000万元，其中环保投资为200万元，占总投资的3.3%。

在安全、环保生产的基础上，进一步扩大企业的生产规模，开发工艺及装置的潜力，提高经济效益，增加企业经济收入。

综上所述，本项目具有显著的社会、经济、环境效益。

# 9.环境影响评价结论

## 9.1建设项目概况

本次扩建项目新增一套日处理能力30t的焚烧系统，设计年运行时数约7200h（运行300d/a，24h/d）（连续投料，每次投料约70kg，平均每小时投料1250kg）。新增的一套日处理能力30t的焚烧系统年处理医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥共9000t。

项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，此时处理规模为日处理20t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥，剩余收入的10t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥暂存冷库，如不能及时处理，需运往周边市县医疗垃圾处理机构处理。

项目扩建后，两套焚烧系统一用一备，年处理医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥总量为10200t/a。

长春市环卫医用废弃物处理有限公司医疗废物处置中心技术升级（产能扩建）项目位于长春市环卫医用废弃物处理有限公司现有厂区内预留地，现有厂区占地面积30000m2，可满足扩建项目用地需求，本次不新增占地。占地为规划的公共设施用地—环卫用地，已取得国土资源局《土地使用证》，长春市规划局《建设用地规划许可证》。本项目厂区现有主要建构筑物建筑面积为8135.9m2，本次扩建项目新建一座焚烧车间2，新增建筑面积3325m2，扩建后总建筑面积为11460.9m2。

## 9.2环境质量现状

（1）地表水

项目所在伊通河除pH及BOD5外，各项水质均不满足满足Ⅴ水体要求，最大超标倍数为COD：0.45倍、氨氮：0.562倍。超标原因为沿岸农村地区生活污水未经处理直接排入伊通河所致。

- 地下水

评价区域内地下水现状监测点的19项监测指标均不超标，说明评价区内地下水未受到污染，能够满足GH/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求。

（3）环境空气

各监测点位污染物浓度均能够满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（4）声环境

厂界四周各监测点的等效声级均能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准，说明评价区域声环境质量良好。

（5）土壤环境

各监测点的各监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）要求。

## 9.3施工期污染物排放情况及环境影响评价结论

施工废气：施工期环境空气污染源主要为少量土石方施工、原辅材料拌和，建筑材料在运输、装卸及堆存过程中产生的扬尘等。采取合理安排施工时间，禁止在大风天气施工；建筑材料在运输、堆放过程中覆盖篷布；对施工场地进行洒水降尘等防尘措施，对区域环境空气影响不大。

施工废水：施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工场地建沉淀池，施工废水经沉淀池澄清处理后，上清液回用于施工，不外排。生活污水进入污水处理厂，处理达标后排放，对区域水环境影响不大。

施工噪声：施工期噪声源主要为各种施工设备及车辆，由于项目施工量不大，施工期较短，施工噪声较小。合理安排施工时间，禁止夜间施工，通过加强作业管理，将使施工过程中对环境影响降至最低，对区域声环境影响较小，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

施工固体废物：施工过程中会产生建筑垃圾，送指定建筑垃圾堆放场，不会造成二次污染。

施工人员生活污水与生活垃圾排放量较小，施工人员利用厂区的食堂及水冲厕所等生活设施，生活污水进入污水处理厂，处理达标后排放。施工人员生活垃圾由环卫部门负责清运至垃圾填埋场，避免产生二次污染。

综上，施工期影响均是短期的、暂时的，由于项目施工量不大，施工期较短，施工期三废及噪声情况排放不大，不会给环境带来较大不利影响。建议企业加强周围环境管理，以降低施工过程中对环境的影响。

## 9.4营运期污染物排放情况

9.4.1废水

现有项目废水产生量为44.628t/d（13875.6t/a），包括生活污水2.44t/d（878.4t/a）、生产废水42.18 t/d（12994.8t/a）、实验废水0.008t/d（2.4t/a），

扩建项目医疗废物均是由专用收集袋收运并在周转箱内存放直至最终处置。没有渗滤液产生。扩建项目除渣系统除渣用水全部进入渣中，不外排。急冷塔雾化液喷淋用水由于与高温烟气直接接触，全部蒸发，不外排。窑口水冷套循环补充水全部蒸发，不外排。急排设施水封循环补充水全部蒸发，不外排。飞灰固化用水全部进入水泥飞灰固化块，不外排。车间地面消毒用水全部蒸发，不外排。车辆消毒用水全部蒸发，不外排。

本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水量，生活污水产生量仍为2.44t/d（878.4t/a），排入厂区污水站处理。

本次扩建新增生产废水、实验室废水。由于项目扩建后，将拆除现有项目的一套日处理能力9t的高温蒸汽灭菌处理系统及粉碎系统。项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，年运行300d，在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统，年运行60d，因此扩建后项目生产废水、实验室废水分别以现有的20t的焚烧系统（年运行60d）和新增的30t的焚烧系统（年运行300d）进行核算。

本次扩建新增废水总量为7905.48m3/a，项目扩建后，废水排放总量为21781.08m3/a，其中职工生活污水878.4m3/a、生产废水20899.8m3/a、实验室废水2.88m3/a，均排入厂区现有污水站处理，污水站处理能力150t/d，满足扩建项目污水处理需要。

扩建项目外排废水污染源源强采取类比长春市环境监测中心站出具的现有项目《建设项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据（2014年12月11日）。    经污染源源强核算，项目扩建后，外排废水全部排入自建的污水站处理，废水经污水站三级“反应+助凝+沉淀”工艺处理后，污水站出口中，COD浓度为36mg/L，BOD5浓度为11mg/L，SS浓度为12mg/L，NH3-N浓度为1.106mg/L，动植物油未检出，余氯浓度为2.81-2.91mg/L，粪大肠菌群<20个/L，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求。

因项目附近无市政下水管网，项目污水站处理后的废水由长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处负责用封闭式罐车转运至有市政管网的排水井（协议见附件），经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。长春市高新技术产业开发区环境卫生管理处每月转运一次，保证及时、无泄漏、无乱排放等现象。

待区域铺设排水管网后，项目废水直接排入区域污水管网，经市政管网进入北部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，排入伊通河。

污水站有清水池400m3，存储污水站处理后的废水。并设有事故池200m3。厂区设雨水收集池144m3，收集降雨初期20min的雨水，雨水沉淀后排放。

9.4.2废气

扩建项目冷库产生的恶臭气体经过收集系统收集后，引入焚烧系统窑头燃烧，不直接外排。扩建项目废气主要为焚烧炉尾气以及无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢。

9.4.1焚烧炉尾气

焚烧炉尾气中含有烟尘、CO、酸性气体、重金属物质和有毒有机物等。烟尘主要是以碳为主的微粒、垃圾中不可燃烧的灰分以及未燃尽的凝结成液态、固态的碳氢化合物；CO主要是不完全燃烧的产物；酸性气体包括HCl、HF、SO2、NOx（以NO2计），其中HCl主要是PVC塑料燃烧后的产物，HF主要是含氟塑料燃烧后的产物，SO2主要来自含硫垃圾高温氧化所致，NOx（以NO2计）主要是含氮有机物受热挥发分解，在燃烧过程中和空气中的氧生成NOx；重金属（铅、砷、汞、镉）来自锡箔纸和金属器皿等，燃烧后形成金属氧化物附着在颗粒物上；有毒有机物（二噁英）的产生原因主要是垃圾燃烧不完全所致。

项目扩建后，日常使用新增的一套日处理能力30t的焚烧系统，最大处理规模为日处理30t医疗废物和医疗机构污水站产生的栅渣、污泥。在30t的焚烧系统检修、大修或故障情况下，启用现有一套日处理能力20t的焚烧系统。20t的焚烧系统和30t的焚烧系统焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，均通过高45m、内径1.8m砖混烟囱排放。

尾气净化系统二噁英净化效率可达90%，HCl净化效率可达80%，SO2净化效率可达94%。烟尘净化效率可达95.5%。NOX净化效率可达10.30%。

项目扩建后焚烧炉尾气污染源源强采取类比现有项目监测数据的方法进行类比（按生产负荷进行折算），经污染源源强核算，扩建后，现有项目焚烧炉尾气经“余热锅炉+急冷塔+旋风除尘器+除酸塔+布袋除尘器+洗涤塔”处理后，经高45m、内径1.8m烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、氯化氢、铅、砷、汞、镉、氟化物、二噁英排放浓度均能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》和GB/T18773-2008《医疗废物焚烧环境卫生标准》要求。

9.4.2扩建项目无组织排放废气

扩建项目无组织排放废气主要为颗粒物、氨、硫化氢。

（1）扩建项目无组织颗粒物

①扩建项目飞灰仓粉尘

扩建项目医疗废物焚烧飞灰产生量约0.9t/d，270t/a，主要产生于余热锅炉、急冷塔、旋风除尘器、除酸塔、布袋除尘器，均通过管道输送至飞灰仓，定期固化（0.9t飞灰+1.25t水泥+0.2t水+0.0009t螯合剂，平均每周生产一天，每天生产16h）。飞灰仓自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，飞灰仓粉尘产生浓度为1967mg/m3，产生速率为3.93kg/h，年生产688h，产生量为2.70t/a，经除尘后粉尘排放浓度为19.67mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.027t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

②扩建项目水泥仓粉尘

扩建项目飞灰固化需采用水泥进行固化，水泥储存于水泥仓内，自带除尘设备，类比同类企业污染源进行分析，水泥仓粉尘产生浓度为2735mg/m3，产生速率为5.47kg/h，年生产688h，产生量为3.76t/a，经除尘后粉尘排放浓度为27.35mg/m3，排放速率为0.055kg/h，排放量为0.038t/a，经处理后的粉尘无组织排放。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织颗粒物进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向TSP小时浓度最高值为0.47mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中TSP小时浓度最高值为1.34mg/m3，监测结果满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）无组织氨、硫化氢

厂区内医疗垃圾暂存于冷藏室内，虽然由于收集量不足暂存时间较长，但冷藏温度及时间仍是满足贮存标准要求的，且医疗废物都是在包装袋和周转箱内存放，因此基本不会有恶臭气体产生；厂区废水收集池加盖密封，且消毒废水排入对池内污水也起到一定的消毒作用，因此恶臭气体产生量也不大。

我单位委托吉林省朗盛安全环境检测有限公司对现有项目厂界无组织氨、硫化氢进行实测（2018年11月23日—29日），根据实测监测数据可知，在厂区上风向氨未检出，硫化氢小时浓度最高值为0.013mg/m3，下风向布设的3个无组织排放监控点中氨小时浓度最高值为0.056mg/m3，硫化氢小时浓度最高值为0.023mg/m3，监测结果满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界新建二级标准。

9.4.3噪声

噪声源主要是各种生产设备、泵类及风机等，产生的噪声在75—105dB（A）之间。经采取设备基础做减振处理、加消音器、风机房做封闭隔音处理等措施后，可使厂界声压值满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

9.4.4固废物

项目产生的各项固废物均得到了合理的处理处置，不会产生二次污染。

## 9.6环境防护距离

该项目距离环境敏感点的卫生防护距离为800m，距离工厂、企业的卫生防护距离为300m。项目投入使用前，800m卫生防护距离内的居民必须搬迁，同时，距离项目厂界300m范围内不得规划建设其他工业项目。项目800m卫生防护距离内的居民均已搬迁，300m范围内没有工厂、企业。

根据运行结果，均显示无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

## 9.6公众意见采纳情况

本项目公示期间无反馈意见。

## 9.7环境影响经济损益分析

项目对环境的影响有利有弊，环境影响经济损失主要体现在工程建设投入等方面，环境影响经济效益主要体现在经济效益等方面，益损比大于1，说明项目建设在环境经济上是可行的。

## 9.8清洁生产评价结论

我国已在回转窑的制造和运行方面积累了丰富的经验，通过认真比较，本项目采用回转窑焚烧炉处理危险废物，不但节省投资，而且可以严格满足环保要求，回转窑危险废物焚烧炉工艺先进、成熟、可靠，具有国际领先水平，其物耗、能耗及排污水平均达到或接近国际水平，复核清洁生产要求。

## 9.9综合结论

项目符合国家产业政策，符合总体规划及环境功能区划要求。建设单位针对本次扩建项目实施过程中产生的污染采取了相应的污染预防措施及其治理措施，采取的污染防治措施可行并可做到达标排放，将项目实施对周围环境的影响降至最低。

建设单位在落实本次评价中提出的风险事故防范措施并制定环境风险应急预案后，可有效防止风险事故的发生及减轻事故发生后对环境的影响，环境风险水平可以接受；项目运行过程中应确保各项环保设施稳定运行，严格执行各项环保管理制度，确保废水、废气、噪声达标排放，固废全部妥善处置，项目实施对周围环境的影响基本维持在现状水平。从环境保护角度来看，本项目可行。

# Text boxes

医疗废物

焚烧

不可高温蒸汽灭菌处理的医疗废物

分拣

污水站

冷凝液

蒸汽

蒸汽

可高温蒸汽灭菌处理的医疗废物

破碎

高温蒸汽灭菌处理

尾气处理

高温蒸汽灭菌处理后的医疗废物

填埋场